АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  ТЕРРИТОРИАЛЬНого  РАЗВиТиЯ,   АРХИТЕКТУРЫ   И   гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ИНСТИТУТ  ТЕРРИТОРИАЛЬНО · ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Жуковского сельского поселения

Дубовского района Ростовской области

Том II

Обосновывающая часть

Ростов-на-Дону

2012 год

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  ТЕРРИТОРИАЛЬНого  РАЗВиТиЯ,   АРХИТЕКТУРЫ   И   гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ИНСТИТУТ  ТЕРРИТОРИАЛЬНО · ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Жуковского сельского поселения

Дубовского района Ростовской области

Муниципальный контракт от 06.02.2008  № 22

Пояснительная записка

Том II

Обосновывающая часть

01/7-08-ПЗ2

Директор  учреждения                                                   Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                            Ю. А. Шапошникова

Ростов-на-Дону

2012 год

Состав проекта

А. Пояснительная записка

Том I. Положения о территориальном планировании.

Том II. Обосновывающая часть.

Том III. Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС (направляется в установленном порядке).

Б. Графические материалы

- Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района   М 1:100 000, ГП, лист 1.

- План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории  М 1:25 000, ГП, лист 2.

- Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения  М 1: 25 000, ГП, лист 3.

- Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж)              М 1: 25 000, ГП, лист 4.

- Схема планируемых границ функциональных зон  М 1:25 000, ГП, лист 5.

- Схема ландшафтно-рекреационного зонирования  М 1:25 000, ГП, лист 6.

- Схема градостроительного развития системы общественных центров сельского поселения и размещения учреждений и предприятий обслуживания  М 1:25000, ГП, лист 7

- Схема градостроительной реорганизации производственных территорий М 1: 25 000, ГП, лист 7

- Схема транспортной инфраструктуры М 1: 25 000, ГП, лист 6

- Схема водоснабжения и канализации  М 1: 25 000, ГП, лист 8

- Схема энергоснабжения М 1: 25 000, ГП, лист 8

- Схема теплоснабжения М 1: 25 000, ГП, лист 8

- Схема газоснабжения М 1: 25 000, ГП, лист 8

Генеральный план ст. Жуковская ГП1

- План современного использования территории М 1: 5 000, ГП1, лист 1

- Схема генерального плана М 1:5 000, ГП1, лист 2

- Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1:5000, ГП1, лист 2

- Схема размещения комплексного жилищного строительства c выделением первой очереди строительства М 1: 5 000, ГП1, лист 2

- Схема инженерной подготовки и благоустройства территории М 1:5000, ГП1, лист 3

Генеральный план ст. Подгоренская ГП2

- План современного использования территории М 1: 5 000, ГП2, лист 1

- Схема генерального плана М 1:5 000, ГП2, лист 2

- Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1: 5000, ГП2, лист 2

- Схема размещения комплексного жилищного строительства c выделением первой очереди строительства М 1: 5 000, ГП2, лист 2

- Схема инженерной подготовки и благоустройства территории М 1: 5 000, ГП2, лист 3

Генеральный план х. Харсеев ГП3

- План современного использования территории М 1: 5 000, ГП3, лист 1

- Схема генерального плана М 1:5 000, ГП3, лист 2

- Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1: 5000, ГП3, лист 2

- Схема размещения комплексного жилищного строительства c выделением первой очереди строительства М 1: 5 000, ГП3, лист 2

- Схема инженерной подготовки и благоустройства территории М 1: 5 000, ГП3, лист 3

Генеральный план х. Овчинников ГП4

- План современного использования территории М 1: 5 000, ГП4, лист 1

- Схема генерального плана М 1:5 000, ГП4, лист 2

- Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1: 5000, ГП4, лист 2

- Схема размещения комплексного жилищного строительства c выделением первой очереди строительства М 1: 5 000, ГП4, лист 2

- Схема инженерной подготовки и благоустройства территории М 1: 5 000, ГП4, лист 3

Содержание тома II:

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………… | 9 |
| --- | --- |
| АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬС-КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА………………………..… | 11 |
| Природные условия…………………………………………..…….……………… | 11 |
| Климат…………………………………………………………………………. | 11 |
| Инженерно-геологическая характеристика и минерально-сырьевые ресурсы…………………………………………………………………………. | 13 |
| Гидрологическая характеристика и ресурсы поверхностных вод…… | 14 |
| Растительный и животный мир ……………….………………………… | 15 |
| Тенденции изменения природных условий………………………………… | 16 |
| Историческая справка……………………………………………………………. | 19 |
| Оценка градостроительного развития………………………………………… | 21 |
| Анализ реализации генерального плана Жуковского сельского поселения 1984г…………………………………………………………………….. | 21 |
| Транспортная инфраструктура…………………………………………... | 22 |
| Инженерная инфраструктура…………………………………………….. | 25 |
| Санитарная очистка территории………………………………………... | 33 |
| Социально-экономическая оценка……………………………………………. | 35 |
| Население, трудовые ресурсы……………………………………………… | 35 |
| Анализ состояния отраслей хозяйства…………………………………... | 37 |
| Жилой фонд…………………………………………….……………………… | 40 |
| Уровень общественного обслуживания…………………………………... | 41 |
| Современное использование территории………………………………… | 43 |
| Комплексная оценка территории………………………………………………. | 44 |
| ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ…………………………………………………………. | 54 |
| Положение и функции Жуковского сельского поселения (ст. Жуковская, ст. Подгоренская, х. Харсеева, х. Овчинникова) ………………….. | 54 |
| Экономическое развитие…………………………………………………………. | 55 |
| Экономическая база развития……………………………………………... | 55 |
| Население……………………………………………………………………… | 57 |
| Жилой фонд, расчет территорий нового строительства……………. | 59 |
| Система культурно-бытового обслуживания…………………………... | 64 |
| Проектный баланс территории……………………….…………………... | 69 |
| Территориально-планировочное развитие………………………………… | 70 |
| Архитектурно-планировочная организация территории……………... | 70 |
| Функциональное зонирование………………………………………………. | 72 |
| Зоны с особыми условиями использования территории………………. | 75 |
| Проектное использование территории…………………………………... | 76 |
| Транспортная инфраструктура………………………………………………… | 78 |
| Внешний транспорт…………………………………………………………. | 78 |
| Местный транспорт………………………………………………………… | 78 |
| Улично-дорожная сеть……………………………………………………… | 80 |
| Инженерная инфраструктура…………………………………………………… | 82 |
| Водоснабжение……………………………………………………………….. | 82 |
| Канализация…………………………………………………………………… | 85 |
| Тепло- и газоснабжение……………………………………………………... | 87 |
| Электроснабжение…………………………………………………………... | 88 |
| Системы связи………………………………………………………………... | 90 |
| Инженерная подготовка и благоустройство территории……………… | 93 |
| Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории… | 93 |
| Озеленение территории…………………………………………………….. | 106 |
| Санитарная очистка территории……………………………………….. | 112 |
| Первая очередь строительства………………………………………………… | 115 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ…………………………………………… | 108 |
| Оценка состояния компонентов окружающей среды……………………… | 108 |
| Атмосферный воздух………………………………………………………… | 107 |
| Качество поверхностных и подземных вод……………………………… | 112 |
| Использование водных ресурсов…………………………………………… | 114 |
| Почвы…………………………………………………………………………... | 113 |
| Электромагнитная обстановка…………………………………………… | 115 |
| Радиационная обстановка………………………………………………….. | 115 |
| Шумовая обстановка………………………………………………………... | 116 |
| Экологические мероприятия по охране окружающей среды…………… | 117 |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ | 121 |
| Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Жуковского сельского поселения Дубовского района объектами культурного наследия…………………………… | 122 |
| Зоны охраны объектов культурного наследия……………………………… | 122 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 124 |
| Задание на проектирование………………………………………………………. | 124 |
| Справки местной администрации и районных организаций. Заключение о памятниках истории, культуры, архитектуры и зонах археологических раскопок (Министерство культуры) …………………………………. | 136 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Жуковского сельского поселения (ст.Жуковской, ст.Подгоренской, х.Харсеева и х.Овчинникова) разработан Государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования» (ГАУ РО «Институт градостроительства»).

В основу разработки генерального плана Жуковского сельского поселения положены следующие материалы:

- Задание на разработку градостроительной документации, согласованное Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области и утвержденное Главой Администрации Дубовского района  Ростовской области.

- Схема землеустройства территории Жуковского сельского поселения.

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2005г.

- Схема территориального планирования юго-западного района Ростовской области (Ростовской агломерации), разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2007 г.

- Справки местной администрации и районных организаций.

- Материалы по отводу земельных участков.

- Материалы обследования.

- Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 2007 г.

Градостроительная документация соответствует требованиям:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 29.12.2004 г., №190-ФЗ;

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. №150 (в части, не противоречащей ГК РФ);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2007г.);

- Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, 2007 г.

Градостроительная документация разработана на основе картографического материала М 1:100 000, 1:25 000 и 1:5 000, выполненной ООО «ДонГеоИнформатика» в 2008 году и представленного Заказчиком в электронном виде и на бумажных носителях, с грифом ДСП.

Генеральный план разработан авторским коллективом:

| Главный архитектор проекта Архитекторы Консультант по экономике Экономист Начальник отдела транспортной и инженерной инфраструктуры Главный инженер проекта | Ю. А. Шапошникова М. В. Митина И. А. Ботова Е. В. Соболева Т. Н. Марышева М.М. Кантер И. В. Христич Н. Б. Смирнов Н.Ю. Зинченко |
| --- | --- |

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области и Градостроительным кодексом РФ.

- Анализ состояния территории ЖУКОвского сельского поселения Дубовского района

1.1. Природные условия

1.1.1. Климат

По схеме агроклиматического районирования Жуковское сельское поселение расположено на побережье Цимлянского водохранилища и входит в район благоприятных и менее благоприятных условий.

В район благоприятных условий входит часть Жуковского сельского поселения, относящаяся к побережью Цимлянского водохранилища, где расположены ст. Подгоренская, х. Овчинников, х. Харсеев. Это территория климатического подрайона I3б, характеризуемого как умеренно жаркий и очень засушливый подтип степного района с количеством осадков от 390 до 450 мм в год. На этой территории необходим комплекс планировочных и инженерно-технических мероприятий по надежной тепло- и ветрозащите территорий населенных пунктов зимой и устранению перегрева летом. Кроме этого, в летнее время необходимы активные мероприятия по коррегированию климатических условий при помощи гидро- и фитомелиорации, с учетом физико-географических и ландшафтных особенностей местности.

Ст. Жуковская расположена в районе менее благоприятных климатических условий. Это территории климатического подрайона I2б, характеризуемого как недостаточно жаркий и очень засушливый подтип степного района с количеством осадков от 350 до 400 мм в год. На этой территории необходим комплекс планировочных и инженерно-технических мероприятий по надежной тепло- и ветрозащите территорий населенных пунктов зимой и устранению перегрева летом. Также в летнее время необходимы активные мероприятия по коррегированию климатических условий при помощи гидро- и фитомелиорации, с учетом физико-географических и ландшафтных особенностей местности.

Данная территория характеризуется умеренно-континентальным климатом, со среднегодовой температурой — 8,2C.

Самым теплым месяцем в году является июль (среднемесячная температура +24С), самым холодным месяцем – январь -23С. Абсолютный минимум температуры равен -35 - -39C. Абсолютный максимум температуры достигает +40 - +45С.

Зима неустойчивая, с резкими колебаниями температуры. Морозы (-8; -16С) перемежаются оттепелями (+4; +9С). Осадки выпадают в виде снега, но нередки дожди и гололёд.

Весна короткая, малооблачная, сухая. Днём температура воздуха положительная (в апреле+7; +11С), а ночью с заморозками до -3С.

Лето жаркое, во второй половине засушливое и знойное. Дневные температуры +23; +30С. Осадки выпадают преимущественно в первой половине лета в виде непродолжительных ливней, во второй половине лета осадков мало.

Осень теплая, ясная и сухая  в сентябре, в октябре  прохладная и пасмурная, с моросящими дождями  в ноябре. Дневные температуры положительные, а ночью заморозки до -3; -5С.

Среднегодовая норма солнечных дней — 183. Средняя продолжительность безморозного периода  162 дня.

Высота снежного покрова варьирует в среднем от 13 до 15 см. Средняя глубина промерзания грунтов 90 см.

Норма атмосферных осадков 388 мм, из них 233 мм приходится на теплый период года (апрель - октябрь). За холодный период (ноябрь-март) выпадает 155 мм осадков.

Число дней с туманами в холодный период года почти в 10 раз превышает их образование в весенние и летние месяцы. Средняя продолжительность тумана (в сутки) в холодный период (X-III) равна 6.6 часа, в теплый период (IV-IX) - 2.9 часа.

Среднегодовое значение прямой солнечной радиации – 2635,5 МДж/м2. Максимальное значение приходится на июнь 452,5-477,7 МДж/м2.

Ветры зимой восточные и северо-восточные (скорость 7-8 м/с), юго-западные ветры приносят оттепель. Весной и в первой половине лета восточные ветры сменяются юго-западными (скорость 4-6 м/с). Во второй половине лета преобладают юго-восточные ветры (суховеи со скоростью  4-5 м/с), приносящие зной и засуху. Осенью направление ветров непостоянное (скорость 5-6 м/с). Преобладающее направление ветра в течение всего года восточное.

Территория Жуковского сельского поселения в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных климатических явлений. Основными из них являются сильные ветры, пыльные бури, засухи, заморозки и гололед.

1.1.2. Инженерно-геологическая характеристика и минерально-сырьевые ресурсы.

Жуковское сельское поселение по геоморфологическому районированию находится в области Ергенинской возвышенной равнины, в районе Доно-Сальской аккумулятивно-денудационной равнины на складчатых структурах погребенного Донбасса, в подрайоне Сальской аллювиальной террасовой равнины на Доно-Манычской равнине.

Жуковское  сельское поселение расположено в восточной части Ростовской области, к юго-востоку от города Волгодонска, на северо-западе Дубовского района и омывается с севера водами Цимлянского водохранилища.

Доно-Сальская аккумулятивно-денудационная равнина представляет собой почти плоскую поверхность с высотами 50-100 м. Она имеет ассиметричное строение. Линейная эрозия привела к глубокому эрозийному расчленению поверхности. К настоящему времени поверхность Доно-Салькой равнины испытала значительные антропогенные изменения, связанные с сельскохозяйственным освоением территории.

Территория поселения представляет собою волнистую равнину, расчленённую долинами рек и балками, раскрывающимися в Цимлянское водохранилище.

Берега водохранилища обрывистые; в пределах поселения высота их изменяется от 0,9 до 2 м. Берега подвержены интенсивной переработке абразионно-просадочного типа. Замачивание лёссовидных грунтов в основании берегового откоса приводит к разрушению структуры породы, образованию нависающих карнизов. Обрушение склона по столбчатой отдельности сопровождается образованием уступов и глыбового навала в его основании, который быстро размывается волнами. Скорость размыва берега составляет 5-15м/год. За последние годы часть берега в районе пионерского лагеря у ст. Жуковской размыта; частично разрушены существующие дома.

Непосредственно на берегах водохранилища расположены хутора Овчинников (абс.отметки поверхности 37-43м) и Харсеев (абс.отм. 36-41м). Станица Подгоренская расположена на левом борту балки Цимлянский лог, представляющей собою залив водохранилища (абсолютные отметки поверхности 40-43м). Станица Жуковская находится на водоразделе балок Терновская и Карагачев Лог, которые, сливаясь, образуют залив Жуковское убежище (абсолютные отметки поверхности 36-55 м) В геоморфологическом отношении Жуковское сельское поселение находится на склоне Доно-Сальского водораздела, сложенного лёссовидными грунтами, мощность которых достигает нескольких десятков метров.

При отметках поверхности 35-36 м грунты непросадочны; при отметках 37-40м мощность просадочной толщи составляет 1-3м при первом типе грунтовых условий по просадочности. Выше по склону возможно  проявление просадочных свойств грунтов II типа.

Территория Жуковского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

Согласно письму, полученному от ЮГНЕДРА от 07.09.2011 г. № ЮР-05-39/1832 на территории Жуковского СП месторождений полезных ископаемых нет (см. приложение).

1.1.3. Гидрологическая характеристика и ресурсы поверхностных вод

Гидрография на территории Жуковского сельского поселения представлена Цимлянским водохранилищем.

Цимлянское водохранилище является регулирующим водоемом в бассейне реки Дон в Ростовской и Волгоградской областях. Его полный объем составляет 23860 млн. м3, площадь 2700 км², длина 320 км, максимальная ширина 38 км, средняя глубина 8,8 м. Заполнение водохранилища произошло в 1952 -1953 годах. В зону затопления попал исторический памятник — хазарская город-крепость Саркел. Водохранилище является самым продуктивным водохранилищем в России по вылову рыбы (лещ, синец, щука и др.). Его водами после завершения всех намеченных работ будет орошено 600 тыс. га и обводнено 2 млн. га плодородных земель. Водохранилище размывает берега и сильно цветет к концу лета.

Качество воды по оценкам специалистов колеблется в пределах 2-3 класса. Чистота тщательно поддерживается на уровне, несмотря даже на водный транспорт, чьё число увеличивается с каждым годом. При сильном ветре начинается шторм, и волны достигают высоты более трёх метров. На случай шторма для судов подготовлены специальные бухты-убежища, такие как Жуковское убежище.

По прогнозу Северо-кавказского Гидрометцентра приток воды в Цимлянское водохранилище за период половодья 2008 года ожидался в объеме 8.0 – 10.0 км3 (80% нормы), пик половодья прогнозировался  расходом 1500 – 1900 м3/с в третьей  декаде марта (на месяц  раньше среднемноголетних сроков). В условиях пониженной водности в период половодья 2008 года режим работы Цимлянского водохранилища был направлен на пополнение  многолетнего запаса воды в водохранилище до максимально возможной по притоку отметки. За период половодья с 26 февраля по 6 июня приток воды к Цимлянскому водохранилищу составил 9.23 км3 (82% нормы), максимальный расход во входном створе наблюдался 25-28 марта величиной 1900 м3/с. Водохранилище было наполнено до отметки 35.63 м БС (22.9 км3) 20-31 мая. В условиях жаркого засушливого лета попуск воды увеличивается, что  поддерживает надлежащую санитарно-эпидемиологическую обстановку в местах водозаборов на Нижнем Дону. Режим работы водохранилища на период зимней межени устанавливается в зависимости от отметки  наполнения водохранилища и фактической гидрометеорологической обстановки. Расчетная отметка уровня воды на конец года 33.70 м БС, что не противоречит «Основным положениям правил использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища.

Грунтовые воды гидравлически связаны с уровнем водохранилища (в среднем урез воды водохранилища – на абсолютной отметке 36,0 м). Уровень водохранилища  зависит от притока речной воды и спуска её через плотину. Амплитуда колебаний уровня – от 1 до 3 метров. Кроме того, возможны изменения уровня воды от сгонно-нагонных явлений в пределах 0,9 м.

Уровень грунтовых вод у станицы Жуковской отмечен на глубине 0,3-2 м у берега и на глубине 2-4 м в станице. Нормативная глубина промерзания для лёссовидных грунтов Ростовской области составляет 0,85 м.

1.1.4. Растительный и животный мир.

Естественная растительность

Территория Дубовского района входит в Доно-Сальский ботанико-географический район. Растительность Жуковского сельского поселения относится к дерновинно-злаковой степи, умеренно-сухой и сухой в комплексе со степными солонцами. Встречаются остепененные луга. В балках встречаются низкие кустарники.

Луга представлены остепененным подтипом. В травостое преобладают типчак, ковыли, белая полынь, ромашка, шалфей, тысячелистник, житняк, пырей. В составе травостоя встречаются мезофильные и ксерофильные степные виды.

Степные ландшафты представлены дервинно-злаковой растительностью. В настоящее время целинные степи почти полностью распаханы.

Древесно-кустарниковая растительность встречается, главным образом, в лесополосах из акации белой и жёлтой, клёна, вяза и др.

На территории Жуковского сельского поселения растительность представлена садами на приусадебных участках жителей, рядовыми посадками на улицах, а также защитными насаждениями.

Зеленые насаждения

В настоящее время зеленый фонд сельского поселения включает в себя зеленые насаждения в пределах селитебной зоны (сквер, бульвар, озелененные территории жилой застройки, учебных детских и медицинских учреждений, зеленые насаждения улиц и т.д.) и внеселитебные насаждения (государственный лесной фонд, посадки на территориях производственных предприятий, санитарно-защитные зоны, кладбище, лесополосы и прочие насаждения, расположенные в границах сельского поселения).

Зеленые насаждения общего пользования представлены следующими объектами: зеленый бульвар в центральной части главной пешеходной ул. Ленина, сквер на центральной площади ст. Жуковской. Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях допускается увеличивать для степи и лесостепи на 10 - 20% (норма – 12 м2 СНиП 2.07.01-89).

Озеленение жилых районов традиционно. Участки индивидуальных жилых домов заняты в основном садами и огородами.

Зеленые насаждения улиц представлены рядовыми посадками деревьев и кустарников. Преобладающими породами в озеленении сельского поселения являются дуб, ясень, акация.

В соответствии со ст. 85 Земельного кодекса РФ территории, занятые ГЛФ, относятся к рекреационной зоне земель поселений. Согласно ст. 10 и ст. 102 Лесного кодекса РФ ГЛФ относятся к категории защитных, подлежащих освоению в «целях сохранения средооборазующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций» (ст. 12 Лесного кодекса). Использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, расположенных в границах сельских поселений осуществляют органы местного самоуправления в порядке, установленном органами государственной власти Российской Федерации (ст. 49 и ст. 133 Лесного кодекса).

По данным паспорта Жуковского СП лесные земли занимают 692 га. Преобладающей породой в насаждениях является акация.

# Животный мир

Животный мир Жуковского сельского поселения характеризуется большим разнообразием. Здесь представлены степные виды живых организмов, а также виды, характерные для пустынь. Среди обитателей степей на данной территории присутствуют млекопитающие, ряд видов птиц, пресмыкающихся, рыб, земноводных и насекомых.

Животный мир претерпел значительные изменения в результате длительного разностороннего воздействия человека. Наиболее значительные изменения произошли вследствие распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к сокращению численности или даже к полному исчезновению некоторых видов.

В настоящее время известно 76 видов млекопитающих, среди которых преобладают степные виды и только в юго-восточной части отмечаются животные, характерные для пустынь (тарбаганчик, емуранчик, быстрая ящерка). Самым многочисленным отрядом млекопитающих являются грызуны (29 видов) - сурки, суслики, тушканчики, мышовки, мыши, полевки, слепушонки. Хищники представлены 12 видами (волк, лисица, хорек, ласка, горностай, перевязка, норка, барсук, выдра). В настоящее время довольно часто встречается енотовидная собака. Отряд насекомоядных включает 9 видов (еж, бурозубка, белозубка, выхухоль). Зайцеобразные включают 1 вид (заяц-русак). В отряд рукокрылых входит 9 видов (летучие мыши). Класс птиц достаточно разнообразен. Только гнездящихся насчитывается 125 видов. Пресмыкающиеся представлены 18 видами: чешуйчатые - 8 (ящурки, ящерицы, ужи, полозы, медянки, гадюки), земноводные - 5, бесхвостые - 4 (жерлянки, чесночницы, жабы, лягушки), хвостатые -1 (тритоны).

Многообразие ихитофауны позволяет говорить об организации рыбалок в Цимлянском водохранилище, поскольку большинство представленных видов рыб имеют промысловое значение.

Тесно связаны с водоемами земноводные, размножающиеся только в воде: озерная лягушка, краснобрюхая жерлянка, остромордая жаба, зеленая жаба, тритон. Обычны в водоемах и пресмыкающиеся: болотная черепаха, водяной и обыкновенный ужи. В водоемах млекопитающие представлены выдрой, выхухолью, ондатрой.

1.1.5. Тенденции изменения природных условий

В настоящее время происходит изменение климатических условий в результате антропогенных выбросов парниковых газов и увеличения углекислого газа в атмосфере. По мере увеличения масштабов хозяйственной деятельности, зависимость различных отраслей производства и сельского хозяйства от меняющихся климатических условий возрастает, причем, вместе с ростом общественного производства. Заметное изменение климата потребует больших капиталовложений, чтобы обеспечить приспособление хозяйственной деятельности к новым климатическим условиям. Иной климат – это и иное размещение сельскохозяйственных культур, промышленных предприятий, транспортных схем, селений, т.е. всего жизненного уклада. Поэтому важную роль при планировании экономического и социально-экономического развития отдельных регионов на длительные сроки играет прогноз возможных климатических изменений в будущем.

Как показало большинство отечественных и зарубежных исследований последних 20-30 лет, в ближайшее десятилетие следует ожидать повышение глобальной температуры воздуха на 1°С и более, в среднем для всей планеты. Потепление будет сопровождаться изменением количества атмосферных осадков, причем их количество на первом этапе несколько уменьшится, а затем увеличится на 10-30%.

Одновременно следует ожидать и пространственное изменение физико-географической зональности. Так в Ростовской области, по данным Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, на значительной части территории может произойти смена сухой степи на зону ксерофитной субтропической растительности (типа Дагестанского побережья). В то же время сухие степи Калмыкии и Астраханской области сменятся настоящей пустыней среднеазиатского типа. Предположительно на территории Дубовского сельского поселения наиболее вероятен второй сценарий.

Температура воздуха за последние десятилетия на Европейской территории России увеличилась в зимний период на 0,5-1,5°С, в летний период – на 0,5-1,0°С. Повсеместно весенний переход температуры воздуха через 0°, 5° и 10° сместился на более ранние сроки, а осенний – на более поздний.

Анализ атмосферных осадков в Северном полушарии показал, что последние 20-25 лет были не только теплыми, но и самыми влажными за весь период инструментальных наблюдений. Наиболее заметное увеличение осадков отмечалось севернее 50° с.ш., по-видимому, за счет смещений к северу максимума циклонической деятельности, что было характерно и для теплых эпох прошлого. Увеличение атмосферных осадков южнее 50°с.ш. связано преимущественно с выпадением ливневых осадков в теплое время года.

Какие будут климатические условия в Ростовской области в ближайшие десятилетия с большой точностью сказать затруднительно, но имеется несколько сценариев с различными значениями изменения величин температуры воздуха и атмосферных осадков. Есть данные рассчитанные для Краснодарского края. Эти данные будут характерны и для всей территории Нижнего Дона, а, следовательно, и Дубовского сельского поселения.

Средние многолетние (норма) на начало 90-х годов и ожидаемые на период до 2030 г. значения температуры воздуха (Т) и сумма осадков за год на территории Краснодарского края (в том числе территория Нижнего Дона) (Жуков, Святкина, 2000).

| Метеорологическая величина | Норма | ОММ | GFDL | CCC | ОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, °С январь июль R, мм год | -1,4 21,3 650 | 1,6 23,3 800 | 1,4 26,1 710 | 5,5 26,7 580 | 0,6 24,0 720 |

ОММ – оптимум микулинского межледниковая (70-120 тыс. лет назад)

GFDL – США, Лаборатория геофизической гидродинамики

ССС – Канада, Центр исследования климата

ОГ – оптимум голоцена (5-6 тыс. лет назад).

Как видно из таблицы температура воздуха увеличится как летом, так и зимой, причем по все четырем сценариям, на 2,0-6,9°С в июле. Годовое количество атмосферных осадков увеличится только по трем сценариям, причем на 9-23%, а по одному (ССС) произойдет уменьшение на 11%.

О.Д. Сиротенко и Е.В. Абашина (1994) опубликовали прогноз тепло- и влагообеспеченности на 2030 г. по трем сценариям для различных регионов России и в том числе для Северо-Кавказского, в который входят Нижний Дон.

Прогноз тепло- и влагообеспеченности сельскохозяйственных культур на 2030 г. на Нижнем Дону и Северном Кавказе

| Метеорологические величины | Норма | ОММ | ССС | GFDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность теплого периода, сут. | 219 | 229 | 243 | 237 |
| Сумма температур воздуха ≤ 5°С | 3523 | 3340 | 4246 | 4066 |
| Суммарное испарение | 420 | 507 | 459 | 459 |

Изменение циркуляции атмосферы, температуры воздуха и атмосферных осадков соответственно приведет к увеличению числа и интенсивности засух, продолжительности залегания и толщины снежного покрова, перераспределению количества атмосферных осадков в течение года.

В сельском хозяйстве, в связи с учащением засушливых явлений в вегетативный период и неблагоприятных условий в переходные периоды (весна и осень), произойдет увеличение потерь урожая практически всех традиционно возделываемых культур. Вероятность потерь увеличится на 10-15%, урожай возделываемых культур уменьшится на 1-2 ц/га, а в среднем для семи основных полевых культур составит соответственно 13% и 1,3 ц/га.

В связи с изменением климатических условий, которые весьма существенно повлияют на сельское хозяйство, потребуется корректировка сложившейся структуры сельскохозяйственного производства в области вплоть до изменения его отраслевой направленности. Потери валового урожая традиционных полевых культур в будущих климатических условиях можно снизить, если расширить посевные площади под теми культурами, для которых улучшатся метеорологические условия (кукуруза на зерно, озимый ячмень, озимая рожь, яровая пшеница) и уменьшить площади под озимой пшеницей, подсолнечником, кукурузой на силос. Одновременно в связи с потеплением, появится возможность возделывания раннеспелых сортов хлопчатника, некоторых субтропических культур и улучшатся условия для плодовых культур и винограда.

В связи с угрозой изменения климата Правительство Российской Федерации постановлением от 19.10.1996 г. №1242 утвердило Федеральную целевую программу «Предотвращение опасных изменений климата и их отрицательных последствий». Программа должна обеспечить реализацию обязательств РФ по Конвенции ООН об изменении климата, а также осуществление комплекса мероприятий по предотвращению отрицательных последствий изменения климата в России.

1.2. Историческая справка

В XV-XVI вв. началось заселение Дубовского района беглыми крестьянами, а к концу XVI - началу XVII вв. сформировалось сословие «вольных казаков» на Днепре и Дону. Имеются документы по истории населенных пунктов I-го Донского округа, в котором указан село Дубовское при р. Сал, основанный 21 марта 1786 года.

В результате революционных преобразований 1917 года, последовавшими за ними коллективизации и административной реформы в 1924 году был создан Дубовский район Северо-Кавказского края. В 1931 году Дубовский район был упразднен, а его территория передана Зимовниковскому, Калмыцкому и Заветинскому районам. Спустя 4 года в январе 1935 года вновь создан.

В Дубовском районе начинают образовываться коммуны, государственные конневедческие и овцеводческие хозяйства. В 1929 – 1931 годах в районе было организованно 28 колхозов.

2 марта 1936г. Дубовский райком принял постановление и разработал конкретные задания по лесопосадкам, а позже по строительству водоемов. Дубовский лесопитомник, организованный в 1935 году, поставлял лесопосадочный материал.

В 1937 году на территории Дубовского района действовали 25 клубов, 13 изб-читален, 4 звуковых кинотеатра и один немой,1900 малышей посещали 45дет-площадок и детских садов. В районе имелось 6 врачебных и 7 фельдшерско-акушерских пунктов.

Великая Отечественная война прервала мирное течение жизни, многие хозяйства Дубовского района пришлось эвакуировать дважды, и оба раза после сдачи города Ростова. Во время оккупации на дубовской земле фашисты устроили концентрационный лагерь для русских военнопленных.

С 1963 года по январь 1965 года Дубовский район опять отсутствовал на административных картах, затем был вновь восстановлен.

Дата образования Администрации Жуковского сельского поселения - 01.01.2006 г.

Хронология

| XV-XVI вв. | Заселение края беглыми крепостными. |
| --- | --- |
| XVI-XVII вв. | Формирование сословия «вольных казаков». |
| 1786г. | Основание села Дубовского. |
| 1924г. | Создан Дубовский район Северо-Кавказского края. |
| 1931г. | Дубовский район был упразднен. |
| 1928г. | Организован колхоз «Ленинский путь». |
| 1929г. | В район прибыли новые трактора. |
| 1931г. | Создаются 3 конных завода. |
| 1935г. | Образование Дубовского района. |
| 1935г. | Организовался Дубовский лесопитомник. |
| 1951г. | 28 колхозов реорганизованы в 11. |
| 1954г. | Распаханы целинные земли. |
| 1963г. | Дубовский район опять отсутствовал на административных картах. |
| 1965г. | Возрождение Дубовского района. |
|  | Основание станицы Жуковской. |
|  | Основание хутора Овчинникова. |
|  | Основание хутора Харсеева. |
|  | Основание станицы Подгоренской. |
| 01.01.2006г. | Образования Жуковского сельского поселения |

1.3. Оценка градостроительного развития.

1.3.1. Анализ реализации генерального плана

Жуковского сельского поселения 1987 г

Предыдущий генеральный план был разработан в 1987г. проектным институтом «Севкавнипиагропром» на период до 2007 года, срок первой очереди строительства - 1996 год. Для сравнения планируемых предыдущим генпланом показателей и фактических показателей на 2007 год приведена таблица ниже:

| Населенные пункты | Население | Жилищный фонд |
| --- | --- | --- |
|  | проект | на 01.01.07 | проект | на 01.01.07 |
| ст. Жуковская | 1450 | 1300 | 26,1 | 28,2 |
| х. Овчинников | 320 | 320 | 5,8 | 9,1 |
| х. Харсеев | 80 | 74 | 1,4 | 2,6 |
| ст. Подгоренская | 220 | 260 | 4,0 | 4,0 |
| Всего | 2070 | 1954 | 37,3 | 43,9 |

Как видно из этой таблицы существующие показатели по численности населения почти достигли проектных, а показатель жилого фонда на начало 2007 года даже превзошел проектный. Такое расхождение в объеме жилищного строительства вызвано тем, что его объем в проекте определялся исходя из средней жилищной обеспеченности населения общей площади- 18 м2 на человека. Этот расчет не учитывал растущие темпы строительства и к 2007 году жилищная обеспеченность по факту достигла 22,5 м2/чел.

Проектом также предполагалось строительство:

- Средняя школа на 392 учащихся

- Спортивный зал на 273.8 м2

- Участковая больница на 50 коек с поликлиникой

- Предприятие общественного питания на 50 мест

- Магазины продовольственные (150м2) и непродовольственные (150м2)

- Детское дошкольное учреждение на 90 мест

- Баня на 15 мест

- 1 аптека

- Общественный туалет – 4 прибора

- Танцплощадка

- Кладбище увеличивалось на 0,19 га

Из планируемых объектов построены были только магазины.

1.3.2. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Через Жуковское сельское поселение проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «Волгодонск-Дубовское». Дорога соединяет поселение с райцентром с. Дубовское и г. Волгодонск. А также к ст. Жуковской подходит дорога межмуниципального значения - подъезд от автомобильной дороги «Волгодонск-Дубовское».

В границах поселения осуществляются автомобильные транспортные связи с районным центром и соседними районами. Основу транспортной сети составляют дороги межмуниципального и местного значения. Населенные пункты соединяются автодорогами с твердым и грунтовым покрытием.

Водный транспорт

# Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

Искусственные сооружения

На территории поселения расположены 2 моста, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

# Грузовые и пассажирские перевозки

# В границах населённого пункта отсутствуют предприятия, занимающиеся грузоперевозками и перевозками пассажиров.

На территории поселения находятся три остановки транзитного маршрута автобуса, на участке маршрута с.Дубовское – х.Щеглов – х.Вербовый Лог – х.Харсеев – х.Овчинников – ст.Жуковская – ст.Баклановская – х.Алдабульский – ст.Малая Лучка – х.Кривский.

В поселке нет внутрипоселкового пассажирского транспорта, в связи с тем, что расстояние от жилья до места приложения труда, узлов внешнего транспорта, центров станиц и хуторов находится в пределах пешеходной доступности.

Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть на территории поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты с внешними транспортными связями.

Станица Жуковская. Существующая улично-дорожная сеть имеет преимущественно прямоугольную структуру, которая делит селитебную территорию на ряд кварталов и полукварталов. Станица Жуковская является центром поселения и имеет слабо развитую транспортную инфраструктуру и возможность взаимодействия населения с другими населенными пунктами.

# Хутор Овчинников. В х. Овчинников улично-дорожная сеть имеет вытянутую прямоугольную систему, расположенную вдоль берега водохранилища. Главная улица хутора  – ул. Центральная.

Хутор Харсеев. В х. Харсеев доминирует линейная двусторонняя и односторонняя планировка вдоль улиц с элементами квартальной и полуквартальной планировки, адаптирующейся к особенностям прируслового рельефа вдоль р.Джурак-Сал. Главная улица – пер. Карьерный. Существующие дороги не имеют твердого покрытия.

Станица Подгоренская. В ст. Подгоренская планировка представлена несколькими кварталами, главная улица – ул. Школьная.

Состояние улично-дорожной сети

Жуковского сельского поселения Дубовского района

| Наименование населенного пункта | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Жуковская | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 44,7 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 6,5 |
|  | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, неудовлетворяющие пропускной способности | % | - |
| х. Овчинников | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 7,08 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 1,18 |
|  | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, неудовлетворяющие пропускной способности | % | - |
| ст. Подгоренская | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 19,5 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 2,25 |
|  | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлятворяющие пропускной способности | % | - |
| х. Харсеев | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 5,3 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | - |
|  | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлятворяющие пропускной способности | % | - |

На территории поселения собственного общественного автотранспорта нет.

Гаражи, автостоянки,  СТО и  АЗС

Хранение автомашин в усадебной застройке осуществляется на приусадебных участках. Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется по следующим нормативам:

- административно-общественные здания – 7 машино-мест на 100 работающих;

- поликлиники - 3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты - 5 машино-мест на 100 посетителей;

- школы - 15 машино-мест на 100 работающих;

- торговые центры - 7 машино-мест на 100кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе - 15 машино-мест на 100 посадочных мест.

На территории Жуковского сельского поселения отсутствуют станции технического обслуживания.

По СНиП 2.07.01-89* Станции технического обслуживания проектируют из расчета один пост на 200 машин. Всего в поселении 400 автомашин. Уровень автомобилизации на данный момент составляет 208 автомобилей на 1000 жителей, для обслуживания которых необходимо СТО на 2 поста площадью 0,2 га.

По СНиП 2.07.01-89* Автозаправочные станции (АЗС) проектируются из расчета одна топливозаправочная колонка на 1200 легковых автомобилей. На данный момент по территории поселения отсутствуют АЗС.

Пожарные депо

Пожарные депо на территории поселения отсутствуют. Обслуживание поселения пожарными машинами обеспечивает райцентр - с. Дубовское.

Пожарные депо размещаются на территории поселения в соответствии с требованиями СНиП 11-89-80*. Радиус обслуживания должен соответствовать «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», которым установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях 20 мин. Обеспеченность пожарными машинами депо определяется из расчета 0,4 на 1000 жителей.

1.3.3. Инженерная инфраструктура

Настоящий раздел проекта генерального плана Жуковского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

| Населенный пункт | Население, чел. | Прим. |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее | I очередь | Расчетн. срок |  |
| ст. Жуковская | 1292 | 1331 | 1456 |  |
| х. Овчинников | 307 | 302 | 289 |  |
| х. Харсеев | 79 | 85 | 106 |  |
| ст. Подгоренская | 248 | 250 | 258 |  |
| Итого по поселению | 1926 | 1968 | 2109 |  |

Данные по жилищному фонду:

| Населенный пункт | Жилищный фонд, тыс.м2 | Прим. |
| --- | --- | --- |
|  | Существующий | I очередь | Расчетн. срок |  |
| ст. Жуковская | 28,5 | 30,2 | 42,5 |  |
| х. Овчинников | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
| х. Харсеев | 2,75 | 2,75 | 3,1 |  |
| ст. Подгоренская | 4,1 | 5,7 | 7,5 |  |
| Итого по поселению | 44,45 | 47,8 | 62,2 |  |

При разработке раздела были использованы материалы предоставленные администрациями Жуковского сельского поселения и Дубовского района, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в поселении, статистическая информация, а так же информация, полученная в результате командировок.

Кроме этого, в разделе использована информация и некоторые исходные данные из следующих работ:

- «Инвентаризация существующих систем и сооружений сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Ростовской области» (ООО «ПП «Каскад» 2007г.);

- «Расширение системы газоснабжения Дубовского района Ростовской области. Схема газоснабжения от АГРС «Дубовская» (газопроводы Дубовская-Жуковская-Подгоренская-Кривский» (ЗАО «Аксинья» 2010г.).

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного и сельскохозяйственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов.

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Из четырех населенных пунктов поселения централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения оборудованы ст. Жуковская, ст. Подгоренская и х. Овчинников. В ст. Подгоренская централизованная система водоснабжения введена в эксплуатацию только в 2010г. Строительство осуществлялось в рамках реализации программы социально-экономического развития территорий, расположенных в 30 км зоне РоАЭС. В х. Харсеев население пользуется привозной водой. Всего централизованным водоснабжением в поселении пользуется около 80 % населения: в ст. Жуковская – 506 абонентов, в х. Овчинников – 89, в ст. Подгоренская – 107.

Источником водоснабжения населенных пунктов поселения является Дубовско - Заветинский групповой водопровод (ДЗГВ), водозаборные и очистные сооружения которого расположены на территории поселения. Водозабор с насосной станцией I подъема расположен на берегу Цимлянского водохранилища в районе х. Овчинников, а площадка очистных сооружений водопровода с резервуарами и насосной станцией II подъема – южнее ст. Жуковская у автодороги Волгодонск – Дубовское. ДЗГВ является источником водоснабжения 16 населенных пунктов Дубовского района. Проектная производительность очистных сооружений составляет 16,3 тыс.м3/сут., фактическая – 2,1 тыс.м3/сут.

Из ДЗГВ вода по водоводам подается в системы водоснабжения населенных пунктов, которые состоят из напорно-регулирующих сооружений (водонапорные башни) и сети уличных водопроводов. На водопроводных сетях в ст. Жуковская установлено 11 пожарных гидрантов, в ст. Подгоренская – 6. Технические характеристики систем водоснабжения населенных пунктов приведены в таблице:

| № | Населенный пункт | Протяженность сетей, км | Напорно-регулир. сооружения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Жуковская | 12,7 | Водонапорная башня V=25 м3 | Износ более 80% |
| 2 | х. Овчинников | 2,7 | То же | То же |
| 3 | ст. Подгоренская | 3,3 | То же V=50 м3 | Год ввода - 2010 |
|  | Итого: | 18,7 |  |  |

Согласно информации, предоставленной ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов», годовой объем воды, поданной в населенные пункты поселения в 2009г. составил 45,3 тыс.м3, в том числе ст. Жуковская – 36,8 тыс.м3 и х. Овчинников – 8,5 тыс.м3. Фактическое среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в 2009 г. составило: в ст. Жуковская около 80л, в х. Овчинников около 30л. Данных по объему потребления привозной воды в х. Харсеев и водоснабжению ст. Подгоренская в 2010г. администрацией поселения не предоставлено. Как видно из приведенных выше данных, фактическое водопотребление в населенных пунктах поселения значительно ниже нормативного. В связи с ростом тарифа на водоснабжение, часть населения использует индивидуальные колодцы и скважины для полива приусадебных участков.

Износ существующих водопроводных сетей и водонапорных башен в ст. Жуковская и х. Овчинников составляет порядка 80%, что приводит к частым авариям и соответствующим значительным потерям воды при транспортировке (до 30%). Капитальному ремонту и реконструкции подлежит порядка 12 км существующих водопроводных сетей.

Водопровод ст. Жуковская общей протяженностью 12,7 км был введен в эксплуатацию в 1992 г. Водоснабжение станицы осуществляется по следующей схеме: вода от насосной станции, расположенной в 50 м северо-восточнее автодороги с. Дубовское – Волгодонск, подается в резервуар водонапорной башни (25 м3), находящийся в ст. Жуковская по адресу ул. Краснопартизанская,49 затем самотеком поступает в водопроводную сеть. Основные водоводы в меридиональном направлении проложены по улицам Октября, Ленина, Краснопартизанская, Коммунистическая, Молодежная, в широтном - Школьная, Гагарина, Матросова, Приморская. В целях улучшения водоснабжения в 2007 г. была произведена реконструкция и капитальный ремонт водопроводной сети станицы протяженностью 2,7 км. На момент разработки генерального плана администрация Жуковского сельского поселения имеет проектно - сметную документацию на реконструкцию и ремонт водопровода в ст. Жуковской, которую прогнозируется осуществить до 2011г.

Водопровод х. Овчинников общей протяженностью 2,7 км был введен в эксплуатацию в 1992 г. Водоснабжение хутора осуществляется по следующей схеме: вода от насосной станции, расположенной в 50 м северо-восточнее автодороги с. Дубовское – Волгодонск, подается в резервуар водонапорной башни (25 м3), расположенной в х. Овчинников ул. Торговая 1, затем самотеком поступает в водопроводную сеть. Основные водоводы в меридиональном направлении проложены по переулкам Матросова, Солнечному, Восточному, в широтном - ул. Весенняя, ул. Центральная, ул. Торговая, ул. Южная.

Водопровод ст. Подгоренской общей протяженностью 3,3 км был введен в эксплуатацию в 2010 г. Водоснабжение хутора осуществляется по следующей схеме: вода от насосной станции, расположенной в 50 м северо-восточнее автодороги с. Дубовское – Волгодонск, подается в резервуар водонапорной башни (25 м3), расположенной в ст. Подгоренской по адресу ул. Южная 24, затем самотеком поступает в водопроводную сеть по ул. Южная, Центральная, Школьная, Крайняя, пер. Солнечный.

Кроме систем хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, на территории поселения расположены подземный водозабор и водоводы РоАЭС, предназначенные для резервного водоснабжения станции. Водозабор расположен на Подгоренском МПВ с утвержденными запасами по категории С1 в объеме 2,8 тыс.м3/сут. (протокол ГКЗ МПР РФ от 02.06.2004. №904). Комплекс сооружений водозабора размещен с восточной стороны ст. Подгоренская.

Сельскохозяйственное водоснабжение

На территории поселения расположены орошаемые земли общей площадью около 3000 га. Для подачи воды для поливных нужд на берегу Цимлянского водохранилища в районе х. Овчинников размещен водозабор, совмещенный с водозабором ДЗГВ, с насосной станцией I подъема. От НС I вода подается по трубопроводу и открытому каналу до НС-II и далее в трубопроводы системы орошения. В районе НС II, для обеспечения электроснабжения насосной станции, размещена подстанция «Придорожная» 110/10 кВ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Информации о технических и эксплуатационных характеристиках системы сельскохозяйственного водоснабжения, производительности и мощности установленного оборудования не предоставлено.

Хозяйственно-бытовая канализация

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов застройки осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные), из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями. Информации по объемам вывоза жидких бытовых отходов не предоставлено.

Электроснабжение

Источником электроснабжения населенных пунктов Жуковского сельского поселения являются три трансформаторные подстанции филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго». Все подстанции расположены на территории поселения. Параметры подстанций приведены в таблице:

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Мощность трансф-ров, кВА | Присоед. нагрузка, кВА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Жуковская» | 110/10/6 | Т1 – 6300 Т2 – 6300 | 1100 |  |
| 2 | «Харсеевская» | 110/10 | Т1 – 6300 | 200 | Обеспечивает работу водозабора ДЗГВ |
| 3 | «Придорожная» | 110/10 | Т1 – 2500 | 0 | Предназначена для НС оросительной системы |

Из таблицы видно, что на всех подстанциях имеется значительный резерв свободной мощности установленного трансформаторного оборудования, которая может быть использована для присоединения перспективных нагрузок при развитии строительства на территории поселения.

В районе юго-восточной окраины ст. Подгоренской расположена ведомственная подстанция РоАЭС. Информация об установленных трансформаторах не предоставлена.

От указанных подстанций, по сети линий ВЛ-10(6) кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Все электрические сети 10 и 0,4 кВ на территории поселения проложены в воздушном исполнении. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Дубовский РЭС ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Установленное на подстанциях оборудование и электрические сети имеют значительный процент износа, и в перспективе при реализации проекта генерального плана потребуется их реконструкция или капитальный ремонт.

Согласно информации, полученной от ОАО «Энергосбыт «Ростовэнерго», общее потребление электрической энергии в поселении за 2008г. составило 3,76 млн.кВтч, в том числе коммунально-бытовые нужды – 3,23 млн.кВтч.

Кроме электрических сетей и сооружений, являющихся источниками электроснабжения населенных пунктов, по территории поселения проложено несколько магистральных (ОАО «ФСК ЕЭС») линий электропередач напряжением 220 и 500 кВ, по которым осуществляется передача электроэнергии от генерирующих мощностей РоАЭС на опорные подстанции объединенной федеральной энергосистемы. ВЛ 500 кВ проложены от РоАЭС к ПС «Буденовск», «Тихорецк», «Невинномыск», «Ш-30» и «Южная». ВЛ-220 кВ – к ПС «Зимовники», «Сальск» и «Котельниково». В перспективе до 2020г. ОАО «ФСК ЕЭС» планирует строительство второй ВЛ-500 кВ на ПС «Тихорецк» и ВЛ-500 кВ на проектируемую ПС «ГОК» в Волгоградской области.

Тепло- и газоснабжение

На момент разработки генерального плана все населенные пункты поселения не газифицированы. Отопление жилого фонда осуществляется от индивидуальных отопительных котлов на твердом топливе и печей. Для горячего водоснабжения используются двухконтурные твердотопливные котлы, а так же электрические проточные и емкостные водонагреватели. По информации, предоставленной администрацией поселения, горячим водоснабжением с ваннами (душами) оборудовано около 38% жилого фонда. Практически весь жилой фонд оборудован газовыми плитами, работающими на сжиженном газе, которые используются для нужд пищеприготовления.

Все объекты общественного назначения в поселении отапливаются от отдельно стоящих или пристроенных локальных котельных (топочных) на твердом топливе. Информация об основных технических характеристиках котельных администрацией не предоставлена.

Системы связи

Телефонная связь

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет Дубовский ЛТУ Волгодонского УЭС филиала ОАО «ЮТК» - «Ростовэлектросвязь». В населенных пунктах функционирует две автоматические телефонные станции. Станции связаны межстанционными линиями и имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующих в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице:

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтированная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Жуковская | МСУ «Сапфир» | 416 | 228 |  |
| х. Овчинников | МСУ «Сапфир» | 64 | 25 | в т.ч.: Харсеев-1 Подгоренская-4 |
| Итого по поселению: |  | 480 | 253 |  |

Плотность монтированной телефонной сети в целом по поселению составляет 25 номеров (включая организации) на 100 человек. Плотность задействованной сети составляет 13 номеров на 100 человек.

Для присоединения абонентских устройств к АТС в границах населенных пунктов поселения проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении. АТС связаны между собой и районным узлом связи межстанционными линиями.

На территории поселения оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет по технологии ADSL. В настоящее время обеспечение возможности доступа в Интернет, является основным фактором спроса на установку телефонов и соответственно развития системы фиксированной связи.

Схема размещения АТС и межстанционных линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действуют четыре оператора мобильной связи: «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Tele-2». В настоящее время покрытие территории поселения сетью различных операторов не равномерно. Все операторы оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет. В виду конкурентной борьбы за абонентов, тарифы на мобильную связь снижаются, что делает ее более доступной. Так же снижается стоимость и самих мобильных абонентских устройств. По некоторым оценкам в около 70% взрослого населения имеют мобильные телефоны.

Телевидение

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 99%. Вещание ведется через ретранслятор, установленный в г. Цимлянске. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия1, НТВ, Южный регион, Россия2, РоссияК, Звезда. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывают подразделения филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделение почтовой связи расположено в ст. Жуковская по ул. Центральная площадь,2. Отделение обслуживается Зимовниковским почтамтом.

Отделение почтовой связи оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовое отделение оказывает услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

1.3.4. Санитарная очистка территорий

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест. Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами Российской Федерации необходимо предусматривать открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь  20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

В настоящее время на территории сельского поселения существуют места временного хранения ТБО: в 1 км юго-западнее  ст. Жуковской, южнее ст. Подгоренская на 1 км, в 1,1 км от х. Харсеев – справа от автомобильной дороги: «ст. Жуковская - х. Овчинников - х. Харсеев». Накопленные населением отходы самостоятельно вывозятся на свалку. Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов на территории поселения не организована.

Свалка ТБО эксплуатируется с нарушением санитарно-эпидемиологических требований: учёт поступающих на свалку отходов не ведётся, обваловка и ограждения свалки отсутствуют, перечень складируемых на свалке ТБО, согласованный органом Роспотребнадзора, отсутствует, специализированные организации, эксплуатирующие свалку, отсутствуют. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения свалки не осуществляется.

Уборка территории от мусора, смета, снега,

мытье усовершенствованных покрытий

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета по существующему положению –4.526 т., на расчетный срок –133.302  т.

Согласно п.2, ст. 44 федерального закона  №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории населенных пунктов сельского поселения являются территории домовладений, уличные проезды, парк, скверы общего пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Для организации системы обращения с отходами в районе потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Для окончательного выбора площадки необходимы более детальные рассмотрения и геологические изыскания, проведение экологической экспертизы, а так же административные согласования и согласования всех заинтересованных организаций.

Эксплуатируемые полигоны ТБО должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям к устройству и содержанию полигонов ТБО (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №26, 1998г.).

1.4. Социально-экономическая оценка

    - 1.4.1. Население, трудовые ресурсы

Население Жуковского сельского поселения на 01.01.2009г. составляет 1926 человек, в том числе по населенным пунктам:

| Населенный пункт | Население, чел. |
| --- | --- |
| ст. Жуковская | 1292 |
| х. Овчинников | 307 |
| х. Харсеев | 79 |
| ст. Подгоренская | 248 |
| Всего | 1926 |

По возрастной структуре  соотношение основных возрастных групп следующее:

Соотношение основных возрастных групп Жуковского сельского поселения

| Возрастные группы | Численность населения, чел | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Дети до 15 лет | 327 | 17 |
| Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | 1194 | 62 |
| Население старше трудоспособного возраста | 405 | 21 |
| Итого: | 1926 | 100 |

Возрастная структура населения соответствует первому типу воспроизводства. Коэффициент демографической нагрузки (показывает, сколько нетрудоспособного населения приходится на 1000 человек трудоспособного населения) составляет 0,61. Он равен среднему показателю по Ростовской области.

Рис. 1. Структура населения Жуковского сельского поселения

    - Коэффициент экономической активности населения составляет - 62%. Довольно высокий показатель безработицы, свидетельствует о нестабильной ситуации в экономике поселения и недостаточном количестве рабочих мест.

Численность работающих в Жуковском на 01.01.09 составила 933 человека. На основе данных, полученных из администрации Жуковского поселения, была построена диаграмма, отражающая структуру занятости населения (рис. 1.2).

Рис. 2. Структура занятости населения Жуковского СП, чел.

Как видно из данной диаграммы абсолютное большинство экономически активного населения (60%) занято за пределами поселения, это обусловлено отсутствием рабочих мест в Жуковском СП и близостью г. Волгодонска (где выше уровень зарплат и больше спрос на трудовые ресурсы). Это явление создает предпосылки к усилению механической убыли населения в будущем.

Большая часть занятого населения на территории поселения работают в сфере сельского хозяйства, что соответствует направленности экономической деятельности всего района.

    - 1.4.2. Анализ состояния отраслей народного хозяйства

Народнохозяйственный профиль поселения характеризуется сочетанием административных и производственных (хозяйственных) функций.

Сельское хозяйство является доминирующей отраслью в поселении. Это обусловлено наличием высокоплодородных земель, благоприятными климатическими условиями и наличием водных ресурсов. Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 13540 га, их структура представлена на рисунке ниже:

Рис. 3. Структура сельскохозяйственных угодий Жуковского СП, га

В ст. Жуковская действует одно крупное предприятие сельского хозяйства, ООО «Новожуковский», образованное на базе одноименного совхоза. В нем работают 149 человек. Предприятие осуществляет свою деятельность по двум направлениям: растениеводство и животноводство. Общая площадь земель предприятия 23,7 тыс.га, часть из них расположена на территории Малолученского СП. На сезон 2009 года распределение земель было следующим:

- озимая пшеница — 7729 га;

- ячмень — 2043 га;

- пары — 5931,5 га;

- подсолнечник — 808 га;

- суданская трава — 236 га;

- многолетние травы — 430 га;

- сданные в аренду — 114,6 га;

- сенокосы — 6 га;

- пастбища — 4884,1 га;

- прочее — 1503 га.

Хозяйство насчитывает 45 единиц грузового и легкового автотранспорта, 66 ед. сельхозтехники (комбайны, трактора) и 65 ед. прицепной сельхозтехники. В 2009 году было приобретено 10 новых комбайнов производства Сельмаш.

На базе предприятия выращивают крупный рогатый скот, свиней, лошадей, овец. В основном внимание уделяется разведению овец мясных пород, а также КРС, предназначенного для производства мяса. Лошадей буденовской породы выращивают в содружестве с Ростовским ипподромом.

ООО «Новожуковский» располагает квотой на вылов рыбы в Цимлянском водохранилище. Улов замораживается и реализуется.

Таблица 1.3

| № п/п | Наименование | Юридический адрес | Кол-во раб. | Основной вид деятельности | Площадь с/х угодий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Новожуковский» | 347423, Ростовская область, Дубовский район, ст.Жуковская, ул.Школьная, 2 | 149 | Производство и реализация продукции растеневодства | 14361 |

* данные  паспорта Жуковского сельского поселения на 28.12.2009г.

Работы по обеспечению технической готовности автомобилей и сельхозтехники, проведению плановых и текущих ремонтов, сезонного обслуживания проводятся в машинно-тракторной мастерской, в состав которой входят участки: моторный, токарный, слесарный, аккумуляторный, сварочный, вулканизаторный, кузнечный, электротехнический.

Основные производственные показатели животноводческой деятельности в 2009 году:

- крупный рогатый скот (мясное направление) — 592 гол;

- овцы — 575 гол;

- лошади — 49 гол.

Технология выращивания животных осуществляется по полному циклу: от производства молодняка до откорма взрослых особей с последующей реализацией их живым весом.

Как видно из данного описания это крупное развивающиеся предприятие, которое обеспечивает 13% населения трудоспособного возраста рабочими местами.

В поселении также развито личное подсобное хозяйство, так как для большинства населения, занятого на территории поселения, продукция ЛПХ является единственным источником дохода.

По данным на 01.01.2008г. в Жуковском С.П. зарегистрировано одно крестьянско-фермерское хозяйство «Алвис». В связи с этим можно сделать вывод о неразвитости этой формы хозяйства в поселении.

Предприятия промышленности в поселении отсутствуют.

Производственные предприятия представлены следующими организациями*:

| № п/п | Наименование | Юридический адрес | Основной вид деятельности | Эконом. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Триада» | Ростовская область, ст. Подгоренская, ул. Окольная, 3 | Производство нефтепродуктов | Реконструкция предприятия |
| 2 | ООО «Ядро» | Ростовская область, ст. Подгоренская, ул. Окольная, 5 | Производство растительных масел и жиров | - |

* данные  паспорта Жуковского сельского поселения на 28.12.2009г.

    - 1.4.3. Жилой фонд

Жилой фонд Жуковского сельского поселения на 01.01.08 составил всего – 44,45 тыс. м2. Распределение жилищного фонда по населенным пунктам указано в таблице ниже:

| Населенный пункт | Жилой фонд, тыс.м2 | Жилищная обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- |
| ст. Жуковская | 28,5 | 22,1 |
| х. Овчинников | 9,1 | 29,6 |
| х. Харсеев | 2,75 | 34,8 |
| ст. Подгоренская | 4,1 | 16,5 |
| Всего | 44,45 | 23,1 |

Как видно из таблицы жилищная обеспеченность крайне неравномерна. Однако ее высокие показатели в хуторах Харсеев и Овчинников связаны с большим количеством заброшенных домов, а не с высоким уровнем жизни населения. Обеспеченность общей жилой площадью в поселении на 2009год составляет 23,1 м2 на человека, общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя по Ростовской области на 01.01.2008 составляла 20,9 м2 на человека.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на 01.01.2009 составил тыс. м2/%:

- ст. Жуковская – 1,28/4,5

- х. Овчинников – 0,91/10

- х. Харсеев – 0,72/26,2

- ст. Подгоренская – 0,56/13,7

Всего – 3,47/7,8

1.4.4. Уровень общественного обслуживания

Анализ основных существующих объектов обслуживания показал невысокий уровень общественного обслуживания населения для сельского поселения. Основные объекты обслуживания сосредоточены в ст. Жуковской, являющейся центром Жуковского с.п. В остальных населенных пунктах поселения объекты общественного обслуживания в основном требуют расширения и реконструкции.

Образование

Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень развития человеческого потенциала, является степень образованности населения и доступность образовательных услуг.

В Жуковском сельском поселении действует одно дошкольное образовательное учреждение на 35 мест, находящееся в ст. Жуковская:

| Наименование учреждения | Вместимость, мест | Сущ. обеспеч. на 1000 чел. | Рекоменд. обеспеч. на 1000 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДОУ Детский сад «Морячок» | 35 | 18 | 28 |

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях не соответствует областным нормативам. Требуется строительство еще одного ДОУ.

Общеобразовательные услуги в поселении представлены среднеобразовательной школой, на территории которой располагается интернат, также расположенной в ст. Жуковская:

| Наименование учреждения | Вместимость, мест | Сущ. обеспеч. на 1000 чел. | Рекоменд. обеспеч. на 1000 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жуковская СОШ №5 | 225 | 117 | 120 |

Обеспеченность местами в школе соответствует нормативным показателям. В поселении нет учреждений среднего специального и высшего образования.

Здравоохранение

В поселении действуют амбулатория (на 10 коек) в ст. Жуковская и фельдшерско-акушерский пункт в ст. Подгоренская. Так же в административном центре расположенная единственная в поселении аптека. Обеспеченность поселения учреждениями здравоохранения достаточно высокая благодаря наличию центральной районной больницы в с. Дубовское - МУЗ "ЦРБ" Дубовского района, Ростовской обл. (ул. Первомайская, 88).

На территории ст. Жуковской находится учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Культура

Из учреждений культуры и искусства в поселении действуют:

- Дом культуры (ст. Жуковская – 400 мест)

- Библиотека в ст. Жуковская (10 мест и 24,7 тыс. ед. хранения)

- Музей краеведения

Также на территории поселения расположены памятники истории и культуры: 3 объекта расположены на территории ст. Жуковская и по одному в остальных населенных пунктах.

Физическая культура и спорт

Учреждения физической культуры и спорта Жуковского сельского поселения представлены крытым спортивным залом, требующим реконструкции, и спортплощадкой в ст. Жуковской, что не соответствует современным требования, согласно которым спортивные объекты должны располагаться в каждом населенном пункте.

Бытовое обслуживание

Объектов общественного питания в поселении нет. Магазины распределены следующим образом:

- ст. Жуковская – 7 объектов, площадь 575,2 м2

- х. Овчинников -2 объекта, площадь 229,9 м2

- ст. Подгоренская -1 объект, площадь 29,2 м2

Обеспеченность торговыми объектами соответствует нормативным показателям, за исключением торгового центра/рынка, где бы население могло реализовывать продукцию ЛПХ. В поселении действует парикмахерская (2 рабочих места). На территории поселения нет гостиниц, пожарных депо и бань.

Существующая обеспеченность основными объектами бытового и коммунального обслуживания не соответствует нормативным (см. табл. 2.10).

Административно-деловые учреждения

Административно-деловые и хозяйственные учреждения сельского поселения представлены следующими объектами:

- административно-управленческое учреждение (7 рабочих мест);

- отделения милиции (16 м2 общей площади);

- отделение банка;

- отделение связи;

- районный суд (7 судей);

Обеспеченность административно–деловыми учреждениями соответствует рекомендуемой областными нормативами.

    - Современное использование территории

Существующий баланс территории

| Показатели | Ед. изм. | ст. Жуков-ская | х. Овчин-ников | х. Харсеев | ст. Подго-ренская | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилых зон (малоэтажная застройка); | га | 72,6 | 27,7 | 16,2 | 25,8 | 142,3 |
| Общественно-деловых зон; | га | 0,8 | 0,2 | - | 0,2 | 1,2 |
| Зон общеобразовательных учреждений; | га | 3,7 | - | - | - | 3,7 |
| Производственных и коммунально-складских зон; | га | 1,9 | 1,1 | - | - | 3 |
| Иных территориальных зон (степная зона); | га | 46,3 | 36 | 8,8 | 20 | 111,1 |
| Зон специального назначения; | га | - | - | - | - | - |
| Зеленые насаждения общего пользования; | га | 2,2 | 5,8 | - | 2,4 | 10,4 |
| Улицы, дороги, проезды, площади; | га | 6 | 2,7 | 0,6 | 0,9 | 10,2 |
| Территория, всего | га | 133,5 | 73,5 | 25,6 | 49,3 | 281,9 |

Общая площадь Жуковского сельского поселения 30066 кв. км (по данным паспорта муниципального образования за 2008 год). В состав сельского поселения входят четыре административно-территориальных единицы – ст. Жуковская (административный центр), х. Овчинников, х. Харсеев и ст. Подгоренская.

По категориям земли распределяются следующим образом (по состоянию на 01.01.2008г.):

| № | Категории земель сельского поселения | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли в собственности | 695 | 2,3 |
| 2 | Земли в общедолевой собственности | 11535 | 38,4 |
| 3 | Земли в пользовании | 635 | 2,1 |
| 4 | Аренда земель с.п. | 1167 | 3,9 |
| 5 | Земли населенных пунктов (личные подсобные хозяйства) | 237 | 0,8 |
| 6 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и т.д. | 154 | 0,5 |
| 7 | Земли запаса | 37 | 0,1 |
| 8 | Земли лесного фонда | 873 | 2,9 |
| 9 | Земли водного фонда | 14733 | 49 |
| Итого земель в границах сельского поселения | 30066 | 100 |

По видам собственности земли населенных пунктов делятся следующим образом:

- личные подсобные хозяйства – 237 га

- ст. Жуковская – 73 га

- х. Овчинников – 21 га

- х. Харсеев – 11 га

- ст. Подгоренская – 18 га

- земли в муниципальной собственности – 3,38 га распределяются следующим образом:

| № | Наименование хозяйствующего субъекта, использующего землю | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация | 0,12 |
| 2 | Жуковский ДК | 0,12 |
| 3 | Овчинниковский ДК |  |
| 4 | МОУ Жуковская СОШ №5 | 2,46 |
| 5 | МОУ Жуковский д\сад Морячок | 0,30 |
| 6 | Подгоренская начальная школа | 0,02 |
| 7 | Дубовский РОК музей | 0,03 |
| 8 | МУЗ ЦРБ Жуковская врач. амбулатория | 0,31 |
| 9 | МУЗ ЦЗБ Подгоренская ФАП | 0,02 |

- земли под торговыми точками – 0,22

- аренда СПК колхоз Новожуковский – 2,40

Площадь сельхозугодий  13540 га, в том числе 6386 га пашни, 7115 пастбища, 18 га кормовых угодий и 21 га – многолетние насаждения.

При анализе градостроительного использования территории так же была изучена «Карта землепользований Дубовского района» (М 100 000) по состоянию на 01.01.2010г. Результат анализа отражен на схеме землепользователей (М 25000).

1.5. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории и градостроительный анализ выполняется с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий. В процессе оценки проанализированы ресурсные, экологические и планировочные факторы.

Комплексная оценка территории Жуковского сельского поселения - результат сопоставления комплексного анализа: установления планировочных и эколого-средовых ограничений и их систематизации по приоритетам с определением пригодности территорий для того или иного вида градостроительного освоения и ограничения использования территории:

- территории, благоприятные для градостроительного развития территории;

- территории ограничения строительства по рельефу;

- территории зон с особым условием использования;

- территории ограниченного градостроительного развития.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие: санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, санитарно-технических сооружений, СЗЗ и охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач (ЛЭП)), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, СЗЗ и территориальные разрывы автомобильных дорог и т.д.

На территории сельского поселения выделены следующие проблемные ситуации:

- наличие производственных предприятий и объектов негативного воздействия вблизи жилой застройки и несоблюдение размера СЗЗ некоторых предприятий;

- отсутствие централизованной канализации и канализационных очистных сооружений, отсутствие газоснабжения;

- размещение вблизи застройки автомагистралей, являющихся источником шумового дискомфорта и загрязнения атмосферного воздуха;

- не разработана генеральная схема санитарной очистки территории.

Комплексная экологическая оценка территории показывает:

- экологическая ситуация Жуковского сельского поселения оценивается как относительно благоприятная по ряду основных показателей (воздух, почвы), по геофизическим факторам наименее благоприятная вследствие разрушения береговой линии Цимлянского водохранилища;

- неблагоприятная экологическая ситуация складывается в виду близости поселения к Волгодонской АЭС;

Данное положение определяет необходимость приоритетного решения экологических проблем.

Значительные площади территорий населенных пунктов имеют режим ограничений градостроительной деятельности по факторам санитарно-защитных зон, охранных коридоров, водоохранных зон и пр.

Система планировочных ограничений на территории

Жуковского сельского поселения

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие типы ограничений:

- Гидрологические ограничения представлены водоохраннными зонами с выделением нормативной прибрежной полосы, зонами затопления паводками 1% и 10% обеспеченности от существующих водотоков, зонами потенциально возможного затопления. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос соответствуют нормируемым параметрам Водного кодекса РФ. В соответствии с Водным кодексом РФ водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и других водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным кодексом РФ (№ 74-ФЗ от 12.04. 2006 г.) ст. 65 и по согласованию с Донским водным бассейновым управлением водоохранные зоны водных объектов определены в параметрах и приведены в разделе «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы». Границы зон санитарной охраны и санитарно-защитных полос приняты на основании п. 10 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Геологические ограничения в Жуковском С.П. связаны с процессами современного размыва или оврагообразования, которые развиваются в неразрывной связи с плоскостным смывом и приводят к образованию различных форм линейной эрозии – водороин, промоин и оврагов.

- Инженерно-геологические ограничения связаны с опасностью грунтовых разрушений на прибрежных территориях Цимлянского водохранилища, в зонах рекультивации.

- Рельеф территории. Территория характеризуется расчлененностью овражно-балочной сетью. Гравитационные формы рельефа проявляются в виде осыпей, обвалов, на крутых склонах долин рек и крупных балок проявляются оползневые процессы. Активизируют многие экзогенные геологические процессы (эрозия почвенного покрова, заболачивание и т.д.).

- Экологические ограничения связаны с защитой окружающей среды от выбросов ингредиентов и суммаций санитарной вредности, а также с непосредственной близостью Жуковского сельского поселения к АЭС.

- Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от предприятий и иных объектов являются обязательным элементом, защищающим от негативного воздействия химического, биологического или физического характера. Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий и согласована с надзорными органами. В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Перечень предприятий, размеры СЗЗ предприятий и основные требования по их организации, режимы использования территорий санитарно-защитных зон подробнее приведены в разделе «Охрана окружающей среды».

- Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии Гражданской обороны населения приводятся в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС)» и на специальных чертежах.

- Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения.

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

К территориям регламентированного градостроительного использования относятся леса, входящие в состав государственного лесного фонда (в соответствии с Лесным кодексом РФ и нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области отнесены к категории защитных).

Объекты культурного наследия представлены на схеме комплексной оценки территории – охранные зоны археологических памятников (курганы).

Базовые факторы и результаты комплексной эколого-градостроительной оценки приведены в таблице ниже.

Комплексная оценка территории

| № | Факторы | Результаты оценки (показатель, степень, потенциал) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию и природные ресурсы Потенциал загрязнения атмосферы Строительно-климатические условия | слабая антропогенная нагрузка и умеренное загрязнение природной среды III В (неблагоприятные-лесовидные суглинки II-ого типа просадочности). |
|  | Устойчивость растительного покрова | недостаточно защищенные |
|  | Устойчивость почвенного покрова | недостаточно защищенные |
|  | Развитие неблагоприятных физико-геологических процессов (оврагообразование, балки и т.п.) | Получили развитие процессы обрушения берегов Цимлянского водохранилища |
| 2. | Обеспеченность природными ресурсами |  |
|  | Поверхностные воды | высокая (Цимлянское водохранилище) |
|  | Подземные воды | ограниченные ресурсы и качественные показатели |
|  | Зеленый фонд поселения | потенциально обеспечен – есть резервы для зеленого строительства |
|  | Ландшафтно-рекреационные ресурсы | относительно обеспечен |
| 3. | Экологическое состояние |  |
|  | Атмосфера | Концентрация загрязняющих веществ находится в пределах нормы согласно ПДК |
|  | Поверхностные воды Цимлянского водохранилища | II-III класс |
|  | Подземные воды | наихудшее по внутриобластному району качество |
|  | Почвы | локальное загрязнение несанкционированными свалками ТБО |
|  | Леса | удовлетворительное состояние |
|  | Насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) | обеспеченность удовлетворяет существующим нормативным условиям; необходимо благоустройство |
|  | Шумовая обстановка | уровень шума имеет локальный кратковременный характер связанный с наложением шумов от автомобильных дорог, шумов от предприятий, скопления торговых точек. |
|  | Радиационная обстановка | радиоактивное загрязнение в пределах нормы |
|  | Загрязнение отходами | наличие несанкционированных свалок, отходы неканализованных домов |
| 4 | Эколого-планировочная структура сельского поселения |  |
|  | Взаиморазмещение жилой застройки и промзоны | удовлетворительное планируется вынос ряда предприятий из селитебной территории |
|  | Наличие жилья, объектов социальной инфраструктуры в СЗЗ | около 10% жилой застройки |
|  | Территориальные нормативные экологические, санитарные и прочие ограничения: санитарно-защитные зоны зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | не выдержаны размеры СЗЗ предприятий; расположение предприятий в жилой зоне; расположение в водоохраной зоне жилых образований. |
| 5 | Социальная структура Жилой фонд Культурно-бытовое обслуживание | общая площадь – 44,45 тыс. кв.м аварийное и ветхое жилье – 114,8 кв.м; в т.ч. 89 кв.м. (муниципальное) планируется строительство и реконструкция нескольких объектов КБО |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |
|  | Внешний транспорт | автодорога межмуниципального значения «г.Волгодонск-с.Дубовское». |
|  | Улично-дорожная сеть | В основном имеет прямоугольную структуру; общая протяженность дорог с твердым покрытием – 53.4 км. |
|  | Общественный пассажирский транспорт | Отсутствует ввиду необоснованности |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |
|  | Водоснабжения | Централизованным водоснабжением в поселении пользуется около 80 % населения: в ст. Жуковская – 506 абонентов, в х. Овчинников – 89, в ст. Подгоренская – 107. Источником водоснабжения населенных пунктов поселения является Дубовско - Заветинский групповой водопровод (ДЗГВ), водозаборные и очистные сооружения которого расположены на территории поселения. Для подачи воды для поливных нужд на берегу Цимлянского водохранилища в районе х. Овчинников размещен водозабор, совмещенный с водозабором ДЗГВ, с насосной станцией I подъема. |
|  | Канализация | Централизованная система канализации на территории Жуковского сельского поселения отсутствует. |
|  | Электроснабжение | Источником электроснабжения населенных пунктов Жуковского сельского поселения являются три трансформаторные подстанции филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго». Все подстанции расположены на территории поселения. В районе юго-восточной окраины ст. Подгоренской расположена ведомственная подстанция РоАЭС, информация о которой не предоставлена. |
|  | Теплоснабжение | Отопление жилого фонда осуществляется от индивидуальных отопительных котлов на твердом топливе и печей. |
|  | Газоснабжение | Все населенные пункты поселения не газифицированы. |
|  | Связь | услуги фиксированной электросвязи предоставляет Дубовский ЛТУ Волгодонского УЭС филиала ОАО «ЮТК» - «Ростовэлектросвязь». Станции связаны межстанционными линиями и имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 99%. |
| 8 | Санитарная очистка | на территории сельского поселения существуют места временного хранения ТБО. Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов на территории поселения не организована. |

Выводы:

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Комплексная оценка территории» и учтены при разработке генерального плана Жуковского сельского поселения.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

Комплексная оценка территории выполнена с целью определения потенциала поселения для дальнейшего устойчивого развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

В процессе оценки проанализированы следующие факторы:

- Природные условия и ресурсы

- Эколого-гигиеническая ситуация

- Демографическая ситуация, экономическая база развития, сферы занятости

- Современное использование территории

- Планировочные ограничения - территории с нормированным градостроительным использованием (геологические ограничения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; объекты культурного наследия; санитарно-защитные зоны от производственных, санитарно-технических, инженерно-технических объектов и др.)

- Территориальные ресурсы

- Состояние жилищного фонда и объектов обслуживания

- Состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Комплексная оценка и градостроительный анализ территории сельского поселения  позволил выявить следующие основные проблемные ситуации:

Жуковское сельское поселение имеет потенциал для экономического развития и качественного улучшения среды населенных пунктов. К положительным факторам, определяющим перспективы развития, относятся:

- Значительный природный потенциал территории сельского поселения и выгодное положение - лесные, земельные, водные, рекреационные ресурсы, относительно благоприятные климатические и ландшафтные условия, наличие живописных ландшафтов.

- Основная отрасль экономической специализации - сельскохозяйственная.

Приоритетные проблемы:

- Экологическая ситуация. Загрязнение воздушного бассейна, водных ресурсов, почв; размещение участков жилой застройки в санитарно-защитных зонах производственных объектов, захламленность пойм рек и ручьев.

- Инженерная инфраструктура и санитарная очистка территории. Необходимость модернизации и развития инженерного комплекса сельского поселения: организация надежной системы водоснабжения с нормативным качеством питьевой воды; развитие систем энергоснабжения; газоснабжения; развитие современной системы водоотведения, канализации, совершенствование организации системы управления отходами и др.

- Транспортные проблемы.  Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры; практически отсутствует строительство улично-дорожной сети.

- Жилой фонд. Наличие в населенных пунктах устаревших морально и физически жилых домов.

- проектное решение

  - Положение и функции Жуковского сельского поселения

Жуковское сельского поселение расположено в юго-восточном внутриобластном районе Ростовской области, в северо-западной части Дубовского района. Административный центр поселения - станица Жуковская. Также в состав поселения входят: х. Овчинников, х. Харсеев, ст. Подгоренская. С севера поселение омывается водами Цимлянского водохранилища, на западе граничит с городским округом «Город Волгодонск», на востоке – с Малолученским сельским поселением.

Расстояние от административного центра да районного центра – с. Дубовское – 40 км., до ближайшей железнодорожной станции – Ремонтная – 40 км., до областного центра – г. Ростова-на-Дону – 300 км. По территории Жуковского сельского поселения проходит дорога межмуниципального значения, соединяющая г. Волгодонск и с. Дубовское. Железнодорожный и водный транспорт в поселении отсутствует.

В Жуковском сельском поселении население концентрируется в четырёх населённых пунктах, расположенных вдоль северной границы сельского поселения, что объясняется близостью к водным ресурсам. Хозяйственный профиль поселения - преимущественно аграрный с отдельными небольшими производственными предприятиями, выросшими на базе переработки сельскохозяйственного сырья для местных нужд.

Административный центр выполняет функции центра обслуживания сельского поселения и относится к центрам местного значения.

Наличие значительной площади сельскохозяйственных угодий способствовало специализации экономики Дубовского района на товарном типе сельского хозяйства. Экономика входящего в этот район Жуковского сельского поселения имеет ярко выраженный аграрный профиль. Территория поселения является более благоприятной для сельскохозяйственного развития (особо ценные ресурсы) и менее благоприятной для урбанизации. Наиболее развито выращивание засухоустойчивых зерновых - пшеницы, ячменя, проса, а также овощных культур. На сельскохозяйственные угодья приходится 13540 га.

По состоянию на 2008 г. в поселении проживало 1926 чел., в том числе в ст.Жуковская – 1292 чел., в х. Овчинников – 307 чел., в х. Харсеев – 79 чел. в ст. Подгоренская – 248 чел.

  - Экономическое развитие

    - Экономическая база развития

Согласно экономической логике, целевое планирование экономического развития Жуковского сельского поселения должно быть обеспечено на основе принципа приоритетности. Проведенный комплексный анализ позволяет предложить в качестве приоритетного направления развития его народного хозяйства становление пищевого кластера по переработке сельскохозяйственной продукции.

Восточные районы Ростовской области считаются зоной рискованного земледелия, поэтому основной задачей является развитие животноводства, так как в Дубовском районе самые большие в области пастбища.

Благодаря программе развития агропромышленного комплекса ситуация изменилась в лучшую сторону и впервые стало уделяться внимание развитию животноводства в личных подсобных хозяйствах. Это дало толчок к увеличению поголовья крупного рогатого скота. В настоящее время большее развитие получило мясное скотоводство калмыцкой породы.

Для оценки экономического потенциала поселения и разработки предложений по развитию был проведен анализ сильных и слабых сторон поселения.

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Наличие особо ценных сельскохозяйственных угодий. Близость к Цимлянскому водохранилищу, наличие ресурса поверхностных вод. Удовлетворительная экологическая обстановка. | Низкая плотность автодорог с твердым покрытием. Отсутствие железнодорожного сообщения. Слаборазвитая инженерная инфраструктура. Неблагоприятные инженерно-строительные условия из-за просадочных свойств почвы. |

Исходя из проведенного анализа, проектом были определены основные перспективные направления развития экономики поселения. Это развитие сельского и рыбного хозяйства, а также создание рекреационной зоны местного значения. Это обусловлено наличием высокоплодородных сельскохозяйственных угодий и расположением поселения на берегу Цимлянского водохранилища, что обеспечивает его водными ресурсами. Также поселение обладает некоторыми рекреационным потенциалом, позволяющим создать рекреационную зону в местах традиционно сложившегося отдыха.

На базе существующего сельскохозяйственного потенциала возможно создание предприятий, специализирующихся на переработке сельхоз продукции. Это позволит снизить транспортные издержки из-за близости к производителю, а готовую или первично обработанную продукцию транспортировать в ближайшие наиболее крупные населенные пункты, с которым развиты транспортные связи (г. Волгодонск, с. Дубовское), для реализации или дальнейшего экспорта.

Транспортные потоки МТК «Транссиб» и МТК №7, проходящие недалеко от поселения, создают благоприятную ситуацию для создания производств направленных на переработку сырья, составляющего основу грузопотоков этого транспортного направления. Для этого проектом предусмотрены производственные зоны, которые позволят разместить новые объекты данной отрасли.

Цимлянское водохранилище является перспективным объектом для индустриального рыбоводства. Близость населенных пунктов к Цимлянскому водохранилищу создаёт благоприятные условия для создания рыбоводческих хозяйств. Необходимо привлекать как крупных внешних инвесторов, так и способствовать развитию хозяйств коллективных форм собственности местного населения.

Относительно благоприятная экологическая ситуация в поселении и близость Цимлянского водохранилища, богатого рыбными ресурсами, создают условия для строительства объектов обслуживания любительской и спортивной рыбалки (в том числе подводной). При создании соответствующей инфраструктуры эти объекты будут популярны у населения Дубовского и Волгодонского районов как места активного отдыха, в том числе и семейного. В генеральном плане предусматривается организация рекреационной зоны на побережье водохранилища в ст. Жуковская, в месте традиционного отдыха населения, на базе недействующего в данный момент детского лагеря отдыха.

Для создания благоприятных условий развития малого и семейного бизнеса проектом выделены участки улиц, по которым проходят основные транспортный и пешеходный потоки, на которых рекомендуется давать разрешение на строительство объектов торговли и бытового обслуживания населения.

Проектом предусмотрена организация торгового центра в административном центре Жуковского сельского поселения, что позволит местному населению организованно реализовывать продукцию своих ЛПХ, также на базе такого центра возможна организация оптовой продажи экологически чистых продуктов, спрос на которые проявляют крупные торговые сети.

Для увеличения темпов роста малого бизнеса и повышения его устойчивости можно рекомендовать организацию местным населением сельхозкоопераций.

К основным причинам, вызывающим необходимость кооперации производителей сельскохозяйственной продукции малых форм (КФХ, ЛПХ), можно отнести: высокую фондо- и материалоемкость производства, требующую больших инвестиций; ограниченность собственных денежных средств, необходимых для эффективного функционирования хозяйства; возможность расширения за счет кооперации размеров производства и повышения его эффективности; сезонность в использовании производственных ресурсов и получении сельхозпродукции; неразвитость рыночной инфраструктуры. Таким образом, кооперирование сельхозпроизводителей малых форм позволяет им устоять в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры и решать проблемы повышения экономической эффективности ведения сельского хозяйства.

Сельхозпроизводителям рекомендуется использовать страховые инструменты для снижения производственных рисков, а они очень высоки ввиду расположения юго-восточной части Ростовской области в зоне рискованного земледелия и ограниченной государственной поддержке.

Реализация перечисленных мероприятий создаст рабочие места в поселении, будет способствовать прекращению механической убыли населения в трудоспособном возрасте, улучшит демографические показателе в будущем и повысит уровень жизни населения.

    - Население

Прогноз численности населения имеет большое значение для оценки перспектив развития любой территории. Численность населения на расчетный срок служит основой для определения размеров селитебной территории, объемов жилищного и общественного строительства.

Численность населения поселения возрастала с 1986 года вплоть до 2008, а в 2009 зафиксировано снижение на 1,8%. В последние годы увеличение численности населения было обусловлено механическим приростом, а в 2009 естественная убыль превысила механический прирост, что и привело к снижению численности населения.

Численность населения Жуковского поселения с 1986 по 2009 гг., чел.

| Населенный пункт | год |
| --- | --- |
|  | 1986 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| ст. Жуковская | 1064 | 1233 | 1282 | 1300 | 1307 | 1292 |
| х. Овчинников | 333 | 322 | 304 | 320 | 319 | 307 |
| х. Харсеев | 89 | 67 | 70 | 74 | 72 | 79 |
| ст. Подгоренская | 233 | 256 | 247 | 260 | 263 | 248 |
| Всего | 1719 | 1878 | 1903 | 1954 | 1961 | 1926 |

Механический прирост обусловлен переездом жителей из крупных населенных пунктов из-за лучшей экологической ситуации в поселении. Однако данные жители не влияют на рынок труда в поселении, т.к. в основном работаю в более крупных населенных пунктах.

При рассмотрении демографической ситуации в поселении и прогнозировании ее изменения во времени, расчетная численность населения была принята следующая:

Расчетная численность населения

| Населенный пункт | сущ. положение | 1-я очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Жуковская | 1292 | 1331 | 1456 |
| х. Овчинников | 307 | 302 | 289 |
| х. Харсеев | 79 | 85 | 106 |
| ст. Подгоренская | 248 | 250 | 258 |
| Всего | 1926 | 1968 | 2109 |

Выводы о численности принятого населения:

Численность населения по Жуковскому сельскому поселению на первую очередь и на расчетный срок принята по естественному приросту, расчет учитывает среднегодовой процент миграции.

| Наименование | Функциональное значение | Перспективность | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный год 2009 | Первая очередь | Расчетный срок |
| Жуковское сп | сельское поселение | перспективный | 1926 | 1968 | 2109 |
| ст. Жуковская | административный центр | перспективный | 1292 | 1331 | 1456 |
| х. Овчинников | хутор | малоперспективный | 307 | 302 | 289 |
| х. Харсеев | хутор | перспективный | 79 | 85 | 106 |
| ст. Подгоренская | станица | перспективный | 248 | 250 | 258 |

2.2.3. Жилой фонд, расчет территорий нового строительства

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом положений Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Ростовской области (22,7 м2/чел на первую очередь и 29,2 м2/чел на расчетный срок).

Расчет производится по формуле:

– жилищный фонд на первую очередь/расчетный срок

– население на первую очередь/расчетный срок

- жилищная обеспеченность на первую очередь/расчетный срок

На основе данного метода получаем следующие показатели:

Жилищный фонд,

рассчитанный на основе показателей жилищной обеспеченности

| Населённый пункт | Сущ. пол., тыс. м2 | Население на 1 очередь, чел. | Обесп. На 1 очередь | Жил. фонд на 1 очередь, тыс. м2 | Население на расчетный срок (РС) | Обесп. на расчетный срок | Жил. фонд на РС тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Жуковская | 28,5 | 1331 | 22,7 | 30,2 | 1456 | 29,2 | 42,5 |
| х. Овчинников | 9,1 | 302 | 30,1 | 9,1* | 289 | 31,5 | 9,1* |
| х. Харсеев | 2,75 | 85 | 32,4 | 2,75* | 106 | 29,2 | 3,1 |
| ст. Подгоренская | 4,1 | 250 | 22,7 | 5,7 | 258 | 29,2 | 7,5 |
| Всего | 44,45 | 1968 | 24,1 | 47,8 | 2109 | 29,5 | 62,2 |

*- в данных населенных пунктах показатель жилищной обеспеченности выше рекомендуемого, поэтому его жилищный фонд не меняется.

Для анализа развития жилищного фонда при развитии поселения существующими темпами (инерционное развитие) был проведен альтернативный расчет, основанный на существующих темпах строительства. Он проводился по формуле:

Жпр – проектируемый жилищный фонд на первую очередь и на расчетный срок (м2)

С – существующий жил. фонд (м2)

П - среднегодовой процент прироста жил. фонда (%)

n – число лет до наступления расчетного срока

Кр- коэффициент роста

У – убыль жилищного фонда, предусмотренная проектом

И – жил. фонд обоснованны инвестиционными проектами и/или программами (м2)

Среднегодовой прирост жилищного фонда по населенным пунктам Жуковского составил:

| Населенный пункт | среднегодовой % |
| --- | --- |
| ст. Жуковская | 0,66 |
| х. Овчинников | 0,63 |
| х. Харсеев | 2,15 |
| ст. Подгоренская | 1,71 |
| Всего | 0,85 |

Наиболее высокие показатели среднегодового прироста жилищного фонда, в х. Харсеев и ст. Подгоренская, обусловлены близостью этих населенных пунктов к г. Волгодонску, жители которого строят на их территории свои загородные дома или переезжают на постоянное место жительства. Это вызвано более благоприятной, чем в Волгодонске, экологической ситуацией.

Исходя из расчета по нормативным показателям видно, что на расчетный срок (20 лет), необходимо запроектировать 17,8 тыс.м2 нового жилищного фонда. При сохранении существующих темпов строительства и развитии поселения по инерционному пути данный показатель будет достигнут примерно через 50 лет. Отсюда можно сделать вывод, что для достижения нормативных показателей жилищной обеспеченности в поселении в срок, установленный генеральным планом, необходима разработка и реализация инвестиционных проектов стимулирующих жилищное строительство и реализация государственных программ в поселении, направленных на строительство доступного жилья.

Для оценки градостроительной ценности территории ниже приведена таблица с указание плотности жилищного фонда и населения.

| Населенный пункт | Плотность населения, чел/га | Плотность жилищного фонда, тыс.м2/га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | На расчетный срок | Сущ. положение | На расчетный срок |
| ст. Жуковская | 10,2 | 6,1 | 0,22 | 0,18 |
| х. Овчинников | 5,1 | 3,4 | 0,15 | 0,1 |
| х. Харсеев | 6,6 | 2,8 | 0,23 | 0,08 |
| ст. Подгоренская | 6,5 | 4,3 | 0,11 | 0,13 |
| Всего | 8,1 | 5 | 0,19 | 0,15 |

Роспись движения жилого фонда по населенным пунктам приведена в таблицах ниже:

Жилищный фонд Жуковского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд (всего) | тыс. м2 | 47,8 | 62,2 |
| 2 | Убыль жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. м2 | 1,5 | 4,8 |
| 2.1 | по техническому состоянию | тыс. м2 | 0,9 | 3,5 |
| 2.3 | организация санитарно-защитных зон | тыс. м2 | 0,6 | 1,3 |
| 3 | Существующий сохраняемый | тыс. м2 | 42,95 | 39,65 |
| 4 | Новое жилищное строительство, в т.ч.: | тыс. м2 | 4,85 | 22,5 |
| 4.1 | строительство на территории существующей жилой застройки | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 4.2 | жилой фонд в малоэтажных секционных домах | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 4.3 | жилой фонд усадебной застройки | тыс. м2 | 4,85 | 22,5 |
| 5 | Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью | м2/чел. | 24,1 | 29,5 |

Жилищный фонд ст. Жуковская

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд (всего) | тыс. м2 | 30,2 | 42,5 |
| 2 | Убыль жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. м2 | 1 | 2,6 |
| 2.1 | по техническому состоянию | тыс. м2 | 0,3 | 1,28 |
| 2.3 | организация санитарно-защитных зон | тыс. м2 | 0,7 | 1,3 |
| 3 | Существующий сохраняемый | тыс. м2 | 27,5 | 25,9 |
| 4 | Новое жилищное строительство, в т.ч.: | тыс. м2 | 2,7 | 16,6 |
| 4.1 | строительство на территории существующей жилой застройки | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 4.2 | жилой фонд в малоэтажных секционных домах | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 4.3 | жилой фонд усадебной застройки | тыс. м2 | 2,7 | 16,6 |
| 5 | Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью | м2/чел. | 22,7 | 29,2 |

Жилищный фонд х. Овчинников

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд (всего) | тыс. м2 | 9,1 | 9,1 |
| 2 | Убыль жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,2 | 0,9 |
| 2.1 | по техническому состоянию | тыс. м2 | 0,2 | 0,9 |
| 2.3 | организация санитарно-защитных зон | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 3 | Существующий сохраняемый | тыс. м2 | 8,9 | 8,2 |
| 4 | Новое жилищное строительство, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,2 | 0,9 |
| 4.1 | строительство на территории существующей жилой застройки | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 4.2 | жилой фонд в малоэтажных секционных домах | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 4.3 | жилой фонд усадебной застройки | тыс. м2 | 0,2 | 0,9 |
| 5 | Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью | м2/чел. | 30,1 | 31,5 |

Жилищный фонд х. Харсеев

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд (всего) | тыс. м2 | 2,75 | 3,1 |
| 2 | Убыль жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,2 | 0,7 |
| 2.1 | по техническому состоянию | тыс. м2 | 0,2 | 0,7 |
| 2.3 | организация санитарно-защитных зон | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 3 | Существующий сохраняемый | тыс. м2 | 2,6 | 2 |
| 4 | Новое жилищное строительство, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,15 | 1,1 |
| 4.1 | строительство на территории существующей жилой застройки | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 4.2 | жилой фонд в малоэтажных секционных домах | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 4.3 | жилой фонд усадебной застройки | тыс. м2 | 0,15 | 1,1 |
| 5 | Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью | м2/чел. | 32,4 | 29,2 |

Жилищный фонд ст. Подгоренская

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд (всего) | тыс. м2 | 5,7 | 7,5 |
| 2 | Убыль жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,1 | 0,6 |
| 2.1 | по техническому состоянию | тыс. м2 | 0,1 | 0,6 |
| 2.3 | организация санитарно-защитных зон | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 3 | Существующий сохраняемый | тыс. м2 | 4 | 3,5 |
| 4 | Новое жилищное строительство, в т.ч.: | тыс. м2 | 1,7 | 4 |
| 4.1 | строительство на территории существующей жилой застройки | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 4.2 | жилой фонд в малоэтажных секционных домах | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 4.3 | жилой фонд усадебной застройки | тыс. м2 | 1,7 | 4 |
| 5 | Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью | м2/чел. | 22,7 | 29,2 |

    - Система культурно-бытового обслуживания

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на перспективу представлен в таблице ниже. Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы: Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. № 1683-р), СниП-2.07-01-89*, «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Объемы культурно-бытового строительства и набор учреждений культурно- бытового направления рассчитаны на обслуживание перспективного населения поселения. При этом учитывалось наличие существующих капитальных общественных, административных, культурно-бытовых зданий, пригодных для дальнейшей эксплуатации.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности. Особое внимание уделяется детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам, для определения вместимости которых необходим анализ возрастной структуры населения.

| № | Наименование учреждений обслуживания | Единца измер-ения | Рекомедуемая обеспеченность на 1000 человек | требуется по расчету | Существующие объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на первую очередь (1,97тыс. чел.) | на расчетный срок (2,11 тыс. чел.) |  |
| Учреждения образования |
|  | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 28 | 55 | 59 | 37 |
|  | Общеобразовательные школы | 1 место | 118 | 232 | 249 | 225 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
|  | Амбулатория | 1 посещение в смену | По заданию на проектированию | 10 | 10 | 10 |
|  | Аптеки | м2 общ. площади | 14 | 28 | 30 | 10 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 объект в населнный пункт | 4 | 4 | 1 |
| Учреждения культуры и искусства |
|  | Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 591 | 633 | 460 |
|  | Танцевальные залы | 1 место | 6 | 12 | 13 | 0 |
|  | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 12 | 13 | 24,7 |
|  |  | 1 место | 5,5 | 11 | 12 | 10 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 60(от 2 до 5 тыс. человек следует предусматривать один спортивный зал общей площадью 540 м2) | 118(540) | 127(540) | 0 |
| Торговля и общественное питание |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 150 | 296 | 317 | 650 |
|  | Торговый центр | м2 общей площади | 300 | 591 | 633 | 0 |
|  | Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 79 | 84 | 0 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
|  | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 8 | 8 | 5 |
|  | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 39 | 42 | 0 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | 1 место | 7 | 14 | 15 | 0 |
|  | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | 0 |
|  | Общественный туалет | 1 прибор | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Кладбище | га | 0,24 | 0,47 | 0,51 | 2,3 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
|  | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектированию | 15 | 15 | 15 |
|  | Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектированию | 16 | 16 | 16 |
|  | Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
|  | Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс.жителей | 1 | 1 | 1 |

Направления развития образования

Обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями не соответствует рекомендуемому показателю. Обеспеченность местами в школе примерно соответствует нормативным, небольшой дефицит мест может покрываться осуществлением обучения части учеников во вторую смену. Проектом предусматривается строительство:

| Населенный пункт | Объект | Мощность в расчетных единицах | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Жуковская | Детское дошкольное учреждение | 15 мест | 0,1га | Расчетный срок |
| х. Овчинников | Детское дошкольное учреждение | 10 мест | 0,1га | Расчетный срок |

Также для реализации в поселении принципа общедоступности дошкольного и общего среднего образования, развития системы воспитания и дополнительного образования необходимо предусмотреть следующие меры:

- развитие материально-технической базы школы, обеспечение учебным оборудованием, компьютерами и оргтехникой, наглядными пособиями, спортивным инвентарем;

- развитие профильного обучения в старших классах;

- обеспечение общеобразовательных учреждений сельского поселения современной учебной литературой.

Направления развития здравоохранения

В градостроительных нормативах величина и размещение учреждений здравоохранения рассчитываются на основе выдаваемого задания на проектирование. Их перспективное развитие может быть разработано только специализированными медицинскими организациями. Потребность в учреждениях здравоохранения определяется согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Обеспеченность поселения учреждениями здравоохранения достаточна благодаря наличию центральной районной больницы в с. Дубовское. Но в каждом населенном пункте должен быть предусмотрен фельдшерско-акушерский пункт. Недостаточно лишь обеспечение аптеками, поэтому проектом предусматривается строительство:

| Населенный пункт | Объект | Мощность в расчетных единицах | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Жуковская | Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,1 га |
| х. Овчинников | Аптека | 10 м2 общей площади | встроенно-пристроечное размещение |
|  | ФАП | 1 объект | 0,1 |
| ст. Подгоренская | Аптека | 10 м2 общей площади | при фельдшерско-акушерском пункте |
| х. Харсеев | ФАП | 1 объект | 0,1 |

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения должно развиваться по следующим направлениям:

- обеспечение всех учреждений здравоохранения квалифицированным  персоналом;

- оснащение медицинских учреждений необходимым современным медицинским оборудованием;

- активизация санитарно-просветительской работы в поселении, усиление работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения, формированию здорового образа жизни.

Выполнение предусмотренных мероприятий способствует стабилизации показателей здоровья, снижению уровня заболеваемости и преждевременной смертности, увеличению продолжительности жизни.

Направления развития культуры

Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должен стать ремонт Музея краеведения и укрепление его материально-технической базы.

Расчет потребности в объектах культуры

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Существующее положение | Потребность на расчетный срок | Новая необходимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДК | мест | 400 | 126 | - |
| Клуб | мест | - | 168 | 168 |

Проектом предлагается размещение сельского клуба на 168мест в ст. х. Овчинникове.

Направления развития физической культуры и спорта

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях физической культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Для удовлетворения потребности населения в физкультурно-спортивных сооружениях проектом предусмотрены:

| Населенный пункт | Объект | Мощность в расчетных единицах |
| --- | --- | --- |
| ст. Жуковская | Спортивный зал | 540 м2 общей площади зала |
| х.Овчинников | Спортивная площадка | 0,2 га |
| х. Харсеев | Спортивная площадка | 0,07 га |
| ст. Подгоренская | Спортивная площадка | 0,18 га |

Согласно нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений ростовской области, в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. человек следует предусматривать один спортивный зал общей площадью 540 м2. Важным направлением в данном случае является оптимизация работы сети спортивных секций на бесплатной основе.

# Развитие объектов торговли и общественного питания

В качестве мероприятий по развитию сети объектов КБО в сфере торговли и общественного питания рекомендуется строительство:

| Населенный пункт | Объект | Мощность в расчетных единицах | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст.Подгоренская | Торговый центр/рынок | 650м2 общей площади | 0,3 га |
| Ст. Жуковская | Предприятие общественного питания | 85 мест | 0,15га |
| х. Харсеев | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | 30 м2 | 0,08 на 100м2 площади |

Предприятия общественного питания будут востребованы работниками сельхоз организаций, также такие предприятия могут оказывать услуги по организации корпоративного питания.

    - Проектный баланс территории

| Всего | на РС | 201 | 5,1 | 5,3 | 1,4 | 63,8 | - | 34 | 22,9 | 333,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь ГП | 165,5 | 1,2 | 3,7 | 1,4 | 141,1 | - | 10,4 | 10,2 | 333,5 |
|  | Сущ. полож. | 142,3 | 1,2 | 3,7 | 3 | 111,1 | - | 10,4 | 10,2 | 281,9 |
| ст. Подгоренская | на РС | 33,7 | 0,5 | - | - | 9,6 | - | 6,8 | 3,2 | 53,8 |
|  | 1-я очередь ГП | 31,1 | 0,2 | - | - | 19,2 | - | 2,4 | 0,9 | 53,8 |
|  | Сущ. полож | 25,8 | 0,2 | - | - | 20 | - | 2,4 | 0,9 | 49,3 |
| х. Харсеев | на РС | 23,8 | 0,1 | - | - | 3,1 | - | 5 | 2 | 34,0 |
|  | 1-я очередь ГП | 17,6 | - | - | - | 15,8 | - | - | 0,6 | 34,0 |
|  | Сущ. полож | 16,2 | - | - | - | 8,8 | - | - | 0,6 | 25,6 |
| х. Овчинников | на РС | 37,9 | 1,2 | 0,1 | 1,4 | 8,8 | - | 20 | 5,6 | 75,0 |
|  | 1-я очередь ГП | 35,3 | 0,2 | - | 1,4 | 29,6 | - | 5,8 | 2,7 | 75,0 |
|  | Сущ. полож | 27.7 | 0,2 | - | 1,1 | 36 | - | 5,8 | 2,7 | 73,5 |
| ст. Жуковская | на РС | 105,6 | 3,3 | 5,2 | - | 42,3 | - | 2,2 | 12,1 | 170,7 |
|  | 1-я очередь ГП | 81,5 | 0,8 | 3,7 | - | 76,5 | - | 2,2 | 6 | 170,7 |
|  | Сущ. полож | 72,6 | 0,8 | 3,7 | 1,9 | 46,3 | - | 2,2 | 6 | 133,5 |
| Ед. изм. |  | га | га | га | га | га | га | га | га | га |
| Показатели |  | Жилых зон (малоэтажная застройка), | Общественно-деловых зон; | Зон общеобразовательных учреждений; | Производственных и коммунально-складских зон; | Иных территориальных зон (степная зона); | Зон специального назначения; | Зеленые насаждения общего пользования; | Улицы, дороги, проезды, площади; | Общая площадь |

  - Территориально-планировочное развитие

2.3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Жуковское сельское поселение расположено на северо-западе Дубовского района, который находится в восточной части Ростовской области. Ст. Жуковская – административный центр местного значения.

В Жуковском поселении население концентрируется в четырех населённых пунктах, три из которых (ст. Жуковская, х. Харсеев, х. Овчинников) расположены вдоль берега Цимлянского водохранилища. Ст. Подгоренская расположена южнее Цимлянского водохранилища.

Проект генерального плана предусматривает реконструкцию и развитие существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий (размещение жилой и производственной зоны, размещения капитальных зданий, наличия водоемов, дорожной сети и т.д.):

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей.

Жилая зона по генплану формируется на базе существующих кварталов с учетом их частичной реконструкции и использования имеющихся пустырей.

Территориальное развитие административного центра станицы Жуковской по генплану намечается в южном направлении, ст. Подгоренской – заполнение крупных пустырей в сложившихся кварталах, х. Харсеева – южное направление, х. Овчинникова – юго-западное направление. Создаваемая планировочная структура административного центра предусматривает развитую систему культурно-бытового обслуживания населения.

В связи с этим, кроме общественного центра генпланом предусматриваются в ст. Жуковской территория подцентра, в состав которой входят объекты обслуживания рекреационной зоны.

Въезд в ст. Жуковскую осуществляется с юга и юго-востока от дороги межмуниципального значения, связывающую г. Волгодонск и село Дубовское. По генплану предлагается строительство объездной дороги вдоль южной границы станицы, которая будет являться частью дороги местного значения, соединяющей ст. Жуковскую, х. Харсеев и х. Овчинников. Это не позволит транзитному транспорту использовать внутреннюю сеть дорог ст. Жуковской.

Общественный центр ст. Жуковской занимает островное положение и размещается между улицами Садовая и Ленина в направлении север – юг, не доходя до улиц Чапаева и Гагарина в направлении восток-запад. На центральной площади расположены основные объекты культурно-бытового обслуживания. Общественный центр соединен широким пешеходным бульваром по ул. Ленина с проектируемым стадионом с юга, а также с зоной отдыха на берегу Цимлянского водохранилища на территории бывшего детского оздоровительного лагеря, где организуется парк с пляжной зоной, а также площадками для отдыха детей и взрослых. Со стороны восточной границы станицы проектом предусмотрена пешеходная связь между производственной зоной, расположенной при въезде в населенный пункт и парковой зоной, где реконструируется пристань Жуковская, и далее закольцовывается с главной улицей.

Проектом предлагается реконструкция действующего детского сада «Морячок» и расширение существующей общеобразовательной школы и ДК. Также на юге станицы запроектировано второе ДДУ. В центре предполагается реконструкция зала для спортивной секции, функционирующей в данное время и не имеющей оборудованного помещения. На сегодняшний день здесь располагается местная церковь. В связи с этим в парковой зоне на севере ст. Жуковской проектом предусмотрена площадка для строительства часовни.

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными земельными участками. Строительство малоэтажных жилых домов с приквартирными земельными участками предлагается осуществить в конце расчетного срока на участках, отведенных на юге станицы. При этом необходимо учитывать ввод в эксплуатацию централизованной канализации.

Генеральным планом предполагается вынос жилья из санитарно-защитной зоны Цимлянского водохранилища, которая к тому же опасна по причине размыва и обрушения берега.

Настоящим проектом генерального плана предполагается решение, при котором дополнительные пешеходные и транспортные связи поддерживают единство жилых образований, обеспечивается комплексность обслуживания населения.

В каждом населенном пункте предусмотрена благоустроенная улично-дорожная сеть, реконструкция центров, размещение спортивных объектов и зон отдыха.

    - Функциональное зонирование и землепользование

В соответствии с проектными решениями получают развитие все функциональные зоны населенных пунктов Жуковского сельского поселения.

Жилая зона

Жилая зона ст. Жуковской с западной стороны ограничена санитарно-защитной зоной зал. Жуковское убежище, с южной – стадионом и объектами коммунально-складской зоны. С севера и севера востока она окружена рекреационной зоной, расположенной вдоль берега Цимлянского водохранилища и правым ответвлением зал. Жуковское убежище. Ст. Жуковская получает развитие с южной стороны существующей территории. Наличие водной глади с трех сторон дает возможность для развития рекреационной зоны.

В х. Овчинников предусматривается развитие жилой территории к юго-западу от существующей жилой застройки. Х. Харсеев получит развитие к югу. Жилая зона ст. Подгоренской на расчетный срок получит развитие в северном направлении, а также имеет место заполнение пустырей в существующей на сегодняшней день застройке.

Не смотря на небольшой прирост населения в поселении, проектом предусматриваются довольно крупные территории под жилую застройку ввиду нестабильной ситуации в отношении береговой линии населенных пунктов, где существующее жилье находится в непосредственной близости к этой линии. Но в то же время проектом предусматривается максимальное сохранение сложившейся структуры, развитие общественных зон и деликатная реконструкция улично-дорожной сети.

Производственная  зона

Генеральным планом предлагается территория, расположенная в юго-восточной части Жуковского сельского поселения для развития производственной зоны поселения в сторону межмуниципальной дороги. На сегодняшний день здесь расположены свино- и молочно-товарная фермы. На отведенную территорию планируется перенести складские помещения и стройчасть, расположенные в северной части ст. Жуковской в жилой застройке по одной из центральных улиц, что не соответствует современным нормативам. Также устраняется машинно-транспортная мастерская, расположенная на востоке станицы, и попадающая в СЗЗ залив Жуковское убежище, и не соответствующая нормам СЗЗ от жилой застройки. С запада от въезда в ст. Жуковскую по межмуниципальной дороге расположены недействующие мастерские и производственные объекты, которые предлагается реконструировать для развития производства поселения.

Сохраняются молочно-товарная ферма, расположенная на западе ст. Жуковской, а также Рыбцех на берегу залив Жуковское убежище. Данное предприятие, в виду своей специализации может располагаться в границах санитарно-защитной зоны водного объекта с условием соблюдения санитарных норм для обеспечения нормального экологического состояния водоема. Данное производство предлагается расширять в сторону переработки сырья.

В остальных населенных пунктах Жуковского сельского поселения производственные предприятия расположены без отклонения от нормативных показателей, однако их состояние неудовлетворительное, что требует определенного внимания со стороны хозяйствующих субъектов.

Планировочное решение производственной зоны ст. Жуковской проводилось с учетом действующих предприятий и перспективы их развития и носит характер совершенствования и упорядочения сложившейся планировки и застройки. Существенное влияние на организацию данной территории оказало размещение селитебной части села и наличие внешних транспортных связей. По проекту генерального плана производственная и коммунально-складская зоны размещены с учетом господствующих ветров по отношению к жилой зоне и организацией санитарно-защитных зон.

По данным Жуковского сельского поселения можно отметить часть производственных объектов, которые развиваются и имеют определенный потенциал (на остальные производственные объекты, отмеченные на картографическом материале, данные предоставлены не были):

| Наименование | Площадь по наружному обмеру (кв.м.) | Высота (м) | Объем (м.куб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты недвижимости ООО «Новожуковский» |  |  |  |
| Материальный склад | 266,2 | 2,8 | 745,36 |
| Свинарник | 592,4 | 2,35 | 1392,14 |
| Газовый склад | 119 | 5,16 | 614,04 |
| Контора стройчасти (вынос объекта) | 74,6 | 2,75 | 205,15 |
| Скотоубойная площадь | 135,7 | 3,0 | 407,1 |
| Мастерская | 265,3 | 3,9 | 1034,67 |
| Столярка | 349,7 | 3,1 | 1084,07 |
| Семенное хранилище | 1270,6 | 4,08 | 5184,04 |
| Откормочная площадка | 1926 | 3,25 | 6259,5 |
| Пожарное депо | 327,9 | 2,93 | 960,74 |
| МТП | 1255,1 | 5,1 | 6401,01 |
| Зерносклад | 1448,2 | 2,7 | 3910,14 |
| Ангар | 945,8 | Ср. 6,28 | 5939,62 |
| Пекарня | 1475,5 | 3,1 | 4574,05 |
| Ремонтные мастерские РТБ | 534,1 | 6,0 | 3204,6 |
| Подсобное помещение | 97,7 | 3,0 | 293,1 |
| Столовая (в т.ч. закусочная) | 288 (85,9) | 6,0 (3,3) | 1728 (283,47) |
| Административное здание | 312 | 7,0 | 2184 |
| Рыбцех |  |  |  |
| Здание сушильного цеха | 260,7 | 3,5 | 912,45 |
| Здание приемно-разделачного цеха | 201,5 | 3,5 | 705,25 |
| Здание холодильника | 229 | 4,0 | 916 |
| Здание склада | 70,8 | 3,0 | 212,4 |
| Административное здание | 92,7 | 3,0 | 278,1 |
| Сарай | 42,8 | 2,0 | 85,6 |
| Коптильный цех (2 объекта) | 28,3 (31) | 3,0 (3,0) | 84,9 (93) |
| Гараж | 39 | 3,0 | 117 |
| Склад | 384,3 | 3,5 | 1345,05 |
| Очистные сооружения ДЗГВ |  |  |  |
| ОС | 1296 | 3,5 | 4536 |
| Проходная | 56 | 2,2 | 123,2 |
| Здание хлораторной | 144 | 4 | - |

Естественный рельеф территории производственной и коммунально-складской зоны обеспечивает отвод поверхностных вод открытой водосточной сетью.

Дороги и проезды производственной и коммунально-складской зоны предусматриваются с твердым покрытием, вдоль границ участков производственных дворов, а также на площадках свободных от застройки, предусматриваются зеленые насаждения: посадка деревьев и кустарников.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона ст. Жуковской получает территориальное развитие в связи с формированием подцентров различного профиля, а также за счет внедрения рекреационной зоны. Общественные зоны размещаются вдоль магистральных улиц населенного пункта.

Рекреационные зоны

В основу формирования рекреационной зоны были положены Цимлянское водохранилище и зал. Жуковское убежище Цимлянского водохранилища, крупное садоводство, земли государственного лесного фонда, лесные защитные полосы и озелененные пространства парков, скверов, бульваров и улиц.

Объектами охраны и цивилизованного отдыха являются берега вышеназванных водных объектов.

    - Зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемой территории к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохраной зоны (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засоления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон водных объектов на территории Жуковского сельского поселения представлены в таблице.

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Тип и наименование водного объекта | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| Цимлянское водохранилище | 500 | 35 |
| Зал. Жуковское убежище | 50 | 35 |

Согласно ст.6 Водного Кодекса, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещаются с парапетом набережных. Поскольку в населенных пунктах Жуковского сельского поселения ливневая канализация и набережные отсутствуют и проектом не предусмотрены, то ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности (таблица №1).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоления и истощения; движение транспортных средств по дорогам и стоянка в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, что предусмотрено в проектном решении.

    - Проектное использование территории

| Показатели | Ед. изм | Существующее положение | Проектное положение на 1-ю очередь | Проектное положение на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст. Жуковская | Х. Овчинников | Х. Харсеев | Ст.Подгоренская | Всего | Ст.Жуковская | Х. Овчинников | Х. Харсеев | Ст.Подгоренская | Всего | Ст.Жуковская | Х. Овчинников | Х. Харсеев | Ст.Подгоренская | Всего |
| 1.ТЕРРИТО- РИЯ в границах сельского поселения в том числе: | га | - | - | - | - | 30066 | - | - | - | - | 30066 | - | - | - | - | 30066 |
| земли сельско-хозяйственного назначения | га | - | - | - | - | 13540 | - | - | - | - | 13540 | - | - | - | - | 13540 |
| земли населенных пунктов | га | 133,5 | 73,5 | 25,6 | 49,3 | 281,9 | 170,1 | 75,0 | 34,0 | 53,,8 | 333,5 | 170,1 | 75,0 | 34,0 | 53,,8 | 333,5 |
| земли промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | 154 |
| земли лесного фонда | га | - | - | - | - | 873 | - | - | - | - | 873 | - | - | - | - | 873 |
| земли водного фонда | га | - | - | - | - | 14733 | - | - | - | - | 14733 | - | - | - | - | 14733 |
| 2. ТЕРРИТО-РИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ, населенных пунктов в том числе: | га | - | - | - | - | 289,2 | - | - | - | - | 344,3 | - | - | - | - | 344,3 |
| жилая зона | га | 72,6 | 27,7 | 16,2 | 25,8 | 142,3 | 81,5 | 35,3 | 17,6 | 31,1 | 165,5 | 105,6 | 37,9 | 23,8 | 33,7 | 201 |
| общественно-деловая зона | га | 0,8 | 0,2 | 0 | 0,2 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0,2 | 1,2 | 3,3 | 1,2 | 0,1 | 0,5 | 5,1 |
| производ-ственная и коммунально-складская зона | га | 1,9 | 1,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 |
| зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6 | 2,7 | 0,6 | 0,9 | 10,2 | 6 | 2,7 | 0,6 | 0,9 | 10,2 | 12,1 | 5,6 | 2 | 3,2 | 22,9 |
| зона общего пользования | га | 2,2 | 5,8 | 0 | 2,4 | 10,4 | 2,2 | 5,8 | 0 | 2,4 | 10,4 | 2,2 | 20 | 5 | 6,8 | 34 |
| Зона общеобразовательных учреждений | га | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 5,2 | 0,1 | 0 | 0 | 5,3 |
| иные террито-риальные зоны | га | 46,3 | 36 | 8,8 | 20 | 111,1 | 76,5 | 29,6 | 15,8 | 19,2 | 141,1 | 42,3 | 8,8 | 3,1 | 9,6 | 63,8 |

* данные собранны по материалам, предоставленным сельским поселением и по картографической съемке.

2.4. Транспортная инфраструктура

2.4.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Через Жуковское сельское поселение проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «Волгодонск-Дубовское». Дорога соединяет поселение с райцентром с. Дубовское и г. Волгодонск. Кроме того, к ст.Жуковской подходит дорога межмуниципального значения - подъезд от автомобильной дороги « Волгодонск-Дубовское». Станицу Жуковскую, а также хутора Овчинников и Харсеев, находящихся в некотором отдалении от основной магистрали, связывает дорога местного значения. Другие виды внешнего транспорта в поселении отсутствуют.

Проектом предлагается реконструкция автомобильных дорог, связывающих населенные пункты поселения с дорогой межмуниципального значения «Волгодонск-Дубовское».

Развитие межпоселковых автобусных маршрутов на перспективу будет тесно связано с реконструкцией и развитием автомобильных дорог, что позволит обеспечить бесперебойные перевозки.

2.4.2. Местный транспорт

Автохозяйство

Гаражи, автостоянки,  СТО и  АЗС

Хранение автомашин в усадебной застройке осуществляется на приусадебных участках. В малоэтажной застройке предусматриваются отдельностоящие гаражи и открытые стоянки с 90%-ой обеспеченностью машино-мест. Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется по следующим нормативам:

- административно-общественные здания – 7 машино-мест на 100 работающих;

- мед. учреждения - 3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты - 5 машино-мест на 100 посетителей;

- школы - 15 машино-мест на 100 работающих;

- торговые центры - 7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе - 15 машино-мест на 100 посадочных мест.

Станции технического обслуживания (СТО)

На территории Жуковского сельского поселения отсутствуют станции технического обслуживания.

По СНиП 2.07.01-89* Станции технического обслуживания проектируют из расчета один пост на 200 машин. Всего в поселении 400 автомашин. Уровень автомобилизации на данный момент составляет 208 автомобилей на 1000 жителей, для обслуживания которых необходимо СТО на 2 поста площадью 0,2 га.

На 1-ю очередь автомобилизация населения принята на 20% больше существующего положения по «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» и составит 250 автомобилей на 1000 жителей. Количество автомобилей на 1-ю очередь будет соответствовать 492 ед., для обслуживания которых будет необходимо СТО на 3 поста площадью 0.3 га.

На расчетный срок с автомобилизацией населения 300 автомобилей на 1000 человек в поселении будет насчитываться 633 автомобиля, для обслуживания которых, потребуется СТО на 3 поста  площадью 0,3 га.

Так как на территории Жуковского сельского поселения нет СТО, проектом на данный момент предлагается разместить 1 СТО на 3 поста и, площадью 0,3 га, с резервацией площади для дальнейшего расширения.

Автозаправочные станции (АЗС)

Автозаправочные станции (АЗС) по СНиП 2.07.01-89* проектируются из расчета одна топливозаправочная колонка на 1200 легковых автомобилей. На данный момент на территории поселения отсутствуют действующие АЗС. Для обеспечения топливом расчетного количества автомобилей по расчету на 1очередь  необходимо 1 топливозаправочная колонка, на расчетный срок - 1 колонка.

Пожарные депо

Пожарные депо на территории поселения отсутствуют. Обслуживание поселения пожарными машинами обеспечивает райцентр - с.Дубовское.

Пожарные депо размещаются на территории поселения в соответствии с требованиями СНиП 11-89-80*. Радиус обслуживания соответствует допустимому значению – 3км и «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», которым установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях 20 мин. Обеспеченность пожарными машинами депо определена из расчета 0,4 на 1000 жителей.

Расчетное количество машин на I очередь и на расчетный срок - 1 пожарная автомашина. Проектом предлагается увеличить число машин до расчетного количества.

2.4.3. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть запроектирована исходя из планируемого повышения уровня автомобилизации (на 1-ую очередь – 350 машин на 1000 жителей; на расчетный срок – 400 машин на 1000 жителей) и требований нормативной пропускной способности.

Основные въезды в населенные пункты осуществляются с межмуниципальной трассы, связывающей г. Волгодонск и село Дубовское.

При реконструкции населенных пунктов происходит укрупнение межмагистральных территорий. Улицы реконструируются, некоторые из них будут иметь значение внутриквартальных проездов и коридоров инженерных сетей.

Станица Жуковская. Существующая улично-дорожная сеть имеет преимущественно прямоугольную структуру, которая делит селитебную территорию на ряд кварталов и полукварталов.

Станица Жуковская является административным центром поселения и имеет слабо развитую транспортную инфраструктуру, относительную доступность и возможность взаимодействия населения с другими населенными пунктами.

# Хутор Овчинников. В х. Овчинников улично-дорожная сеть имеет вытянутую прямоугольную систему, расположенную вдоль берега водохранилища. Главная улица хутора  – ул. Центральная.

Генеральным планом предусмотрено асфальтирование главной и основной улиц, а также связи с межмуниципальной дорогой.

Хутор Харсеев. В х. Харсеев доминирует линейная двусторонняя и односторонняя планировка вдоль улиц с элементами квартальной и полуквартальной планировки, адаптирующейся к особенностям прируслового рельефа вдоль р.Джурак-Сал. Главная улица - пер. Карьерный. Существующие дороги не имеют твердого покрытия.

Станица Подгоренская. В ст. Подгоренской планировка представлена несколькими кварталами, главная улица – ул. Школьная.

Велосипедное и пешеходное сообщение

Генпланом предусмотрено создание в населенных пунктах зон отдыха, спортивных площадок, которые будут связаны с жилой застройкой пешеходными и велосипедными дорожками. Велосипедные дорожки следует совмещать с пешеходными путями сообщения по наиболее живописным и хорошо озелененным территориям. Также необходимо выделять полосы для велосипедного движения вдоль главных улиц в населенных пунктах.

Искусственные сооружения на уличной сети города

На территории поселения расположены 2 моста, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

Генпланом принята следующая классификация улиц:

- Главные зеленые улицы ст. Жуковской: ул. Ленина, где запроектированы бульвары с обоих сторон от проезжей части, она же является главной улицей станицы; ул. Приморская, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Победы также являются как пешеходными, так и транспортными связями станицы; по ул. Кирова запроектирована пешеходная связь и исключается движение транзитного транспорта. Главными зелеными улицами в остальных населенных пунктах являются: в х. Овчинников – ул. Центральная и ул. Зеленая; в х. Харсеев – ул. Горького и пер. Карьерный; в ст. Подгоренская – ул. Школьная.

- Главные транспортные улицы ст. Жуковской: ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Победы, ул. Гагарина, ул. Кирова. Главными транспортными улицами в остальных населенных пунктах являются: в х. Овчинников – ул. Центральная; в х. Харсеев –пер. Карьерный; в ст. Подгоренская – ул. Школьная.

- Основные улицы ст. Жуковской – ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Кирова, пер. Чайковского. Основными  улицами в остальных населенных пунктах являются: в х. Овчинников – пер. Луговой, ул. Весенняя, ул. Зеленая; в х. Харсеев – пер. Карьерный, ул. Горького; в ст. Подгоренская – пер. Солнечный, ул. Школьная.

На первую очередь намечается благоустройство существующих улиц, а также бульвара в районе центральной площади ст. Жуковской.

Проектом принимаются сложившиеся внешние транспортные связи.

Транспортная схема Жуковского сельского поселения выполнена в соответствии со схемой территориального планирования Ростовской области. При проектировании улично-дорожной сети учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей.

Проектные решения направлены на оптимизацию уличной сети, исключение движения грузового транспорта по жилым улицам, сохранение в общественном центре пешеходной зоны, определение оптимального маршрута общественного транспорта, а также создания условий для удобного передвижения инвалидов.

На расчетный срок предусматривается: в пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное. Проектом предлагается новое строительство улиц и дорог, которые будут располагаться в проектируемых жилых кварталах.

Плотность автомобильных дорог в населенных пунктах будет составлять от 1,8 до 2,5 км/кв.км, что соответствует нормативным значениям.

Внутрипоселковый общественный транспорт на сегодняшний день отсутствует. Проектом предлагается организовать маршрутное сообщение с районным центром и г. Волгодонском с заходом во все населенные пункты Жуковского сельского поселения.

Транспортный шум и основные мероприятия по снижению его в застройке.

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, которые способствуют оздоровлению жизненной среды и снижению транспортного шума.

К этим мероприятиям относится озеленение всех транспортных улиц, бульваров, жилых улиц посадкой деревьев и кустарников.

Кроме этого, местные транзитные потоки автомобильного транспорта, основное грузовое движение направлены в обход центральной части ст. Жуковской.

2.5. Инженерная инфраструктура

2.5.1. Водоснабжение

Проектом генерального плана прогнозируется увеличение численности населения и соответствующее развитие жилищного и общественного строительства. В целом по поселению численность населения на расчетный срок прогнозируется на уровне 2109 человек. Проектом генерального плана предполагается, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 180л (табл.4 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*).

Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам сведены в таблицу:

| Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел (I оч./расч.срок) | Водопотребление, м3/сут.(I оч./расч.срок) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Полив | Неучтенные Расходы 10% | Всего |
| ст.Жуковская |
| 180,70 | 1331/1456 | 240/262 | 93/102 | 24/26 | 357/390 |
| х. Овчинников |
| 180,70 | 302/289 | 54/52 | 21/21 | 5/5 | 80/78 |
| х. Харсеев |
| 180,70 | 85/106 | 15/19 | 6/8 | 2/2 | 29/29 |
| ст. Подгоренская |
| 180,70 | 250/258 | 45/47 | 18/18 | 5/5 | 68/70 |
| Итого: 1968/2109 | 354/380 | 138/149 | 36/38 | 534/567 |

Для всех населенных пунктов поселения после утверждения генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений с учетом существующей и перспективной застройки. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития системы водоснабжения поселения. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями по энергосбережению в сфере водоснабжения являются:

#### увеличение бюджетного финансирования;

#### проведение обязательного энергетического обследования систем водоснабжения;

#### определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

#### выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

#### сокращение удельного водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве;

#### применение водоводов из пластиковых материалов;

#### установка регуляторов давления и вантузов;

#### установка приборов учета потребления воды;

#### установка частотно-регулируемых приводов на электроприводах насосных станций;

#### санация и реконструкция водопроводных сетей;

#### оптимизация режимов работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления и регулируемого привода насосных агрегатов и заменой насосов завышенной установленной мощности;

#### выполнение расчета потребности воды для нужд коммунально-бытовых потребителей;

#### пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе;

#### создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

#### снижение расходов воды на собственные нужды водоснабжающих организаций;

#### снижение удельных расходов электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды;

#### внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

Необходимо вынести на местность и обустроить зону I пояса санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», границы которой устанавливаются по акватории водного объекта не менее 100м во всех направлениях.

Проектом генерального плана предлагается оборудовать х. Харсеев системой централизованного водоснабжения с присоединением к существующему водоводу, проложенному от очистных сооружений водопровода ДЗГВ к х. Овчинников. Ориентировочная трасса водовода к х. Харсеев приведена в графической части проекта генерального плана.

По существующим системам водоснабжения ст.Жуковская и х.Овчинников, проектом генерального плана предлагается осуществить работы по капитальному ремонту и реконструкции уличных сетей. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют более длительный срок службы чем стальные и чугунные. На уличных водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

2.5.2. Канализация

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на стадии проекта генерального плана поселения принимается равным удельному водопотреблению (180л/чел. согласно п.п.2.9. табл.3 СНиП 2.04.03-85) без учета расхода воды на поливку. Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам приведены в таблице:

| Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел (I оч./расч.срок) | Суточный расход стоков, м3/сут (I оч./расч.срок) |
| --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовые стоки | Неучтенные расходы 10% | Всего |
| ст. Жуковская |
| 180 | 1331/ 1456 | 240/262 | 24/26 | 264/288 |
| х. Овчинников |
| 180 | 302/289 | 54/52 | 5/5 | 59/57 |
| х. Харсеев |
| 180 | 85/106 | 15/19 | 2/2 | 17/21 |
| ст. Подгоренская |
| 180 | 250/258 | 45/47 | 5/5 | 50/52 |
| Итого: | 2109 | 354/380 | 36/38 | 390/418 |

В целях сокращения негативного воздействия на окружающую природную среду, проектом генерального плана предлагается оборудование территорий сельского поселения централизованными системами канализации с очисткой хозяйственно-бытовых сточных вод на локальных поселковых блочно-модульных очистных сооружениях канализации с полным циклом механической и биологической очистки.

В соответствии со СНиП 2.04.02 – 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в границах I пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения (расположен на территории поселения) устанавливается ограниченное использование территории, при котором запрещается выпуск сточных вод в водохранилище и рекомендуется канализование населенных пунктов с отведением сточных вод на очистные сооружения, находящиеся за пределами I пояса зоны с учетом санитарного режима II пояса. Исходя из указанных требований, проектом генерального плана предполагается осуществить канализование х. Овчинников и ст. Жуковская с устройством межпоселковых очистных сооружений канализации, которые предлагается разместить с западной стороны ст. Жуковская с выпуском вод в зал. Жуковское убежище. Основной сборный коллектор в ст. Жуковской предлагается проложить по ул. Гагарина. На пересечении ул. Гагарина и ул. Молодежная планируется устройство канализационной насосной станции, стоки на которую от южной части поступают по сети самотечных меридиональных и широтных коллекторов и от северной части по сети напорных коллекторов.

В х. Овчинников стоки по коллекторам собираются в канализационную насосную станцию, затем поступают на вторую насосную станцию, которая подает стоки на объединенные очистные сооружения ст. Жуковской и х. Овчинников.

В х. Харсеев предусматривается строительство системы канализации с устройством локальных очистных сооружений, расположенных с юго-западной стороны хутора с выпуском очищенных стоков на поля фильтрации.

Предварительные предложения по размещению ЛОСК с учетом ориентировочных санитарно-защитных зон (100-150м) даны в графической части проекта генерального плана. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", расчетная санитарно-защитная зона для ЛОСК должна быть определена на последующих стадиях проектирования в зависимости от производительности, а так же от применяемой технологии и оборудования.

При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения ЛОСК подлежат уточнению по условиям организации возможных мест сброса очищенных стоков, согласованных с органами Роспотребнадзора, охраны природы, бассейновым управлением и правообладателями земельных участков. Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков. Канализование предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОСК путем установки дополнительных модулей. При проектировании схем канализования в качестве насосных станций рекомендуется использование автоматизированных колодцевых КНС заводского изготовления. Канализационные сети рекомендуется предусматривать из полиэтиленовых труб, имеющих более длительный срок эксплуатации и менее подверженных заилению.

2.5.3. Тепло- и газоснабжение

Проектом прогнозируется, что к расчетному сроку реализации генерального плана будет выполнена 50% газификация населенных пунктов в поселении. Газификацию населенных пунктов поселения рекомендуется осуществить в соответствии с расчетной схемой газопроводов высокого давления, разработанной ЗАО «Аксинья» (2010г.) в составе проекта «Расширение системы газоснабжения Дубовского района Ростовской области. Схема газоснабжения от АГРС «Дубовская» (газопроводы Дубовское-Жуковская-Подгоренская-Кривский)». Согласно расчетной схемы газификацию Жуковского сельского поселения предполагается осуществить от АГРС «Дубовская», на которую газ поступает по газопроводу отводу от существующего магистрального газопровода Починки-Изобильный-ССПХГ. Схемой предусмотрено строительство межпоселкового газопровода высокого давления от АГРС к ст. Жуковская, х. Овчинников, х. Харсеев и ст. Подгоренская.

Ориентировочная схема трасс перспективных межпоселковых газопроводов показана в графической части проекта генерального плана. Для подлежащих газификации населенных пунктов необходимо разработать расчетные схемы распределительных газопроводов с размещением газорегуляторных пунктов. Параметры максимального газопотребления населенных пунктов в проекте генерального плана приняты из расчетной схемы и представлены в таблице:

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход газа, тыс.м3 | Максимальный часовой расход газа,м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Жуковская | 2800,0 | 1442,0 |
| 2. | х. Овчинников | 633,4 | 326,2 |
| 3. | х. Харсеев | 299,4 | 154,2 |
| 4. | ст. Подгоренская | 679,6 | 350,0 |

Для развития теплоснабжения и обеспечения газификации поселения, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

- выполнение работ по реконструкции автономных котельных с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельных на газообразное топливо при газификации населенных пунктов;

- с привлечением специализированной организации выполнить разработку расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с учетом перспективы их развития, в соответствии с показателями генерального плана;

- при разработке расчетных схем газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения;

- строительство наружных подземных газопроводов рекомендуется осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

2.5.4. Электроснабжение

Ориентировочный прирост дополнительных расчетных электрических нагрузок территорий планируемого строительства, приведенных к шинам 0,4кВ ТП, определенный по показателям удельной расчетной нагрузки жилых зданий (п.п. 2.1.6н. табл. 2.1.5н. РД 43.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) составит:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Планируемое увеличение жилой площади (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузки (Вт/м2) | Планируемый прирост электр. Нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iоч./ расч.срок |  | I очередь | расчётный срок |
|  |  |  |  | газ./не газ. | газ./не газ. |
| 1 | ст . Жуковская | 1,7/12,3 | 15/18,4 | 26/31 | 185/226 |
| 2 | х. Овчинников | -/- | то же | -/- | -/- |
| 3 | ст . Подгоренская | -/0,35 | -/- | -/- | 5/7 |
| 4 | х.Харсеев | 1,5/1,8 |  | 23/28 | 27/33 |
|  | Итого |  |  | 49/59 | 217/266 |
| Всего с К=1,3 для общ. и коммунально-бытовых потребителей | 64/77 | 282/346 |

Приведенные расчеты являются ориентировочными и подлежат корректировке в случае осуществления газификации населенных пунктов, при которой фактические и перспективные электрические нагрузки уменьшатся за счет использования природного газа для нужд горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов в поселении проектом генерального плана не предусматривается.

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10(6) кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10(6)/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства должны быть разработаны в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения. Для объектов производственного (сельскохозяйственного) назначения рекомендуется установка собственных трансформаторных подстанций    10/0,4 кВ.

Проектом генерального плана рекомендуется выполнить реконструкцию участков ВЛ 10 и 0,4 кВ, имеющих значительный износ. В населенных пунктах рекомендуется замена оголенных проводов на самонесущий изолированный провод, деревянных опор на железобетонные. Так же проектом генерального плана рекомендуется выполнить реконструкцию сетей уличного освещения в населенных пунктах с установкой оборудования для автоматического управления освещением и монтажом энергосберегающих ламп в светильниках.

Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год, т.е. на расчетный срок годовое потребление электроэнергии в поселении может составить порядка 4,4 млн.кВтч, в т.ч. на коммунально-бытовые нужды – 3,8 млн.кВтч.

    - Системы связи

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства в населенных пунктах поселения при необходимости осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- для повышения скорости обмена информацией и качества связи произвести замену медных кабелей связи на оптоволоконные с подключением к магистральной оптоволоконной сети;

- развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи.  Оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

2.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории

2.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению  пригодности территории для строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

В геоморфологическом отношении Жуковское сельское поселение находится на склоне Доно-Сальского водораздела, сложенного лёссовидными грунтами, мощность которых достигает нескольких десятков метров.

При отметках поверхности 35-36 м грунты непросадочны; при отметках 37-40 м мощность просадочной толщи составляет 1-3 м при первом типе грунтовых условий по просадочности. Выше по склону возможно проявление просадочных свойств грунтов II типа. Грунтовые воды гидравлически связаны с уровнем водохранилища ( в среднем урез воды водохранилища – на абсолютной отметке 36,0 м). Уровень водохранилища зависит от притока речной воды и спуска её через плотину. Амплитуда колебаний уровня от 1 до 3 метров. Кроме того, возможны изменения уровня воды от сгонно-нагонных явлений в пределах 0,9 м.

Уровень грунтовых вод у станицы Жуковской отмечен на глубине 0,3-2 м у берега и на глубине 2-4 м в станице. Нормативная глубина промерзания для лёссовидных грунтов Ростовской области составляет 0,85 м.

Территория Жуковского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

- защита территорий от подтопления и затопления;

- мероприятия по борьбе с просадочностью;

- Благоустройство прибрежной территории.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Реестр ГТС водохозяйственных объектов Жуковского сельского поселения

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение | Административная принадлежность территории створа ГТС и водохранилища (пруда) | Собственник | Эксплуатирующая организация | Функциональное назначение (использование) | Емкость водохранилища (пруда) | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС | расстояние от ближайщего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  |  | Объем при НПУ, млн. м3 | Площадь водного зеркала при НПУ, га | Максимальный напор, м |  |  |
| 1309007 | ГТС №10 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Вербовый Лог | 4 км от устья | 4,5 км В ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,018 | 1,5 | 3,5 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309008 | ГТС №11 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Вербовый Лог | 3,5 км от устья | 4,5 км ЮВ ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,036 | 1,5 | 3 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309009 | ГТС №8 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Вербовый Лог | 2,5 км от устья | 3,5 км ЮВ ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,096 | 2,4 | 3,5 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309010 | ГТС №5 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Вербовый Лог | 1 км от устья | 3,5 км ЮВ ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,14 | 3,5 | 4,5 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309011 | ГТС №6 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Вербовый Лог | 1 км от устья | 2,5 км ЮВ ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,012 | 1 | 2 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309012 | ГТС №7 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Вербовый Лог | 0,7 км от устья | 2,5 км ЮВ ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,05 | 3 | 3 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309013 | ГТС №4 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Сибиречная | 0,3 км от устья | 5 км В ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,038 | 2,4 | 5,5 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309014 | ГТС №14 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Тугненская | 2 км от устья | 2,5 км В ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,064 | 4 | 2 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309015 | ГТС №13 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Тугненская | 1,5 км от устья | 2,5 км В ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,056 | 3,2 | 2,5 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309016 | ГТС №9 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Тугненская | 0,5 км от устья | 2 км В ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,24 | 12 | 3,5 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309017 | ГТС №12 пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Терновая (балка Терновская) | 1,5 км от устья | 1,2 км З ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,0036 | 0,3 | 0,8 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309018 | пруд балочный ГТС №3 | Цимлянское водохранилище | балка Терновая (балка Терновская) | 0,5 км от устья | З окраина ст. Жуковская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | ФГУ "УВРЦВ" г.Цимлянск | берегоукрепительное, противоэрозионное | 0,24 | 9,6 | 7 | нормальный | потенциально не опасен |
| 1309020 | пруд балочный | Цимлянское водохранилище | балка Цимлянский Лог | 2,5 км от устья | С окраина ст.Подгоренская | Дубовский район Жуковское сельское поселение | бесхозяйное | СПК "Новожуковское" | водопой скота | 0,28 | 14,4 | 2,5 | неудовлетворительный | потенциально не опасен |
| 1009026 | пруд русловой | Сал | река Ерик | 35 км от устья | 6 км СВ х. Минаев | Дубовский район Жуковское сельское поселение | бесхозяйное | отсутствует | водопой, неорганизованный отдых | 0,40 | 15 | 3,5 | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по реке Ерик |
| 1009027 | пруд русловой | Сал | река Ерик | 28 км от устья | 5 км В х. Минаев | Дубовский район Жуковское сельское поселение | бесхозяйное | отсутствует | не используется | 0,12 | 6 | 1 | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенное водохранилище по реке Ерик |

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть срезку растительного грунта.

Ниже представлена характеристика  вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке всей территории поселения, подлежащих уточнению на последующих стадиях проектирования.

ст. Жуковская

Ст. Жуковская – административный центр поселения -  расположен в северо-восточной части Жуковского сельского поселения, на водоразделе балок Терновская и Карагачёв Лог, которые, сливаясь, образуют залив Жуковское убежище (абсолютные отметки поверхности 36-55 м).

Территория станицы имеет волнистый характер рельефа, с нормативными уклонами по существующей застройке и на проектируемой территории от 4 до 25 промилле.

хутора Овчинников и Харсеев

Непосредственно на берегах водохранилища расположены хутора Овчинников (абс. отметки поверхности 37-43 м) и Харсеев (абс. отметки 36-41 м,  в северо-восточной части поселения, западнее ст. Жуковской. Характер рельефа – волнистый с нормативными уклонами по существующей застройке и на проектируемой территории от 4 до 14 промилле.

ст. Подгоренская

Станица Подгоренская расположена на левом борту балки Цимлянский Лог, представляющей собою залив водохранилища (абсолютные отметки поверхности 40-43 м), в западной части поселения.

Согласно «Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО» отведение по открытой системе водостоков с использованием разного рода лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьёв и малых рек допускается для селитебных территорий с малоэтажной  индивидуальной застройкой, посёлков в сельской местности, а также парковых территорий с устройством мостиков или труб на пересечениях с дорогами.

В Жуковском сельском поселении улицы и дороги имеют безбордюрный профиль. Водоотвод решается открытым способом с устройством лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков,  с выпуском в пониженные места рельефа.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Противоэрозионные мероприятия

Выделяются первый и второй типы временных текущих вод, вызывающих плоскостную и линейную эрозии. Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде эрозионных (овражная и ветровая эрозия) и просадочных процессов. К формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия

При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов следует рассматривать целесообразность  применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомеллиорации;

- закрепление грунтов.

В связи с размывом берега водохранилища в границах территории поселения проектом предлагается укрепление береговой линии.

Защита территорий от подтопления и затопления

Инженерные мероприятия по защите территории от затопления и подтопления включают:

- устройство обвалования территории;

- повышение поверхности территории (подсыпка);

- сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока;

- применение дренажной системы в виде головного и берегового дренажа, при проектировании, которых возможно устройство насосных станций для перекачки дренажных вод.

Защита от ветровой дефляции

На территории Жуковского сельского поселения активно протекают ветровые процессы, чему благоприятствуют равнинный рельеф, незначительное количество атмосферных осадков, сильные ветры, отсутствие лесных массивов, а также высокая распаханность, разреженный растительный покров или его отсутствие в результате интенсивного выпаса скота и т.д. Характерными дефляционными формами рельефа являются котловины, вытянутые в направлении ветров восточных румбов диаметром до сотен метров и глубиной до десятков сантиметров. Дефляционные процессы проявляются и в виде выдувания пахотного слоя почвы и переноса эолового материала на значительные расстояния (до 3-5 тыс. км).

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Подготовка просадочных территорий

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е. образование деформаций. Проектируемая территория имеет и I и II тип просадочности.

При проектировании зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах следует учитывать:

- в грунтовых условиях I типа по просадочности - просадки грунтов от внешней нагрузки и собственного веса грунта;

- в грунтовых условиях II типа по просадочности - деформации земной поверхности, возникающие вследствие просадки грунтов от собственного веса, просадки от внешней нагрузки, а также горизонтальные деформации земной поверхности.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, следует в целях уменьшения деформаций оснований применять, как правило, полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи либо ее прорезку глубокими фундаментами, в том числе свайными или закрепленными массивами грунта.

Проектирование зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах при возможности их замачивания следует осуществлять с применением одного из принципов защиты:

а) устранения просадочных свойств грунтов в пределах просадочной толщи уплотнением их или закреплением;

б) прорезки просадочной толщи свайными фундаментами с передачей всей нагрузки и сил отрицательного трения проседающего грунта на подстилающие непросадочные грунты;

в) комплекса мероприятий, включающего частичное устранение просадочности грунтов основания и защиту слоя просадочных грунтов с неустраненной просадочностью от возможного замачивания, и конструктивные меры защиты, повышающие несущую способность зданий (сооружений) при деформационных воздействиях, вызванных замачиванием грунтов с неустраненными просадочными свойствами; выравнивание зданий (сооружений) или отдельных их элементов; водозащиту грунтов основания.

Благоустройство прибрежных территорий

Вследствие размыва берега в Жуковском поселении проектом предлагается предусмотреть берегоукрепительные работы. В качестве укрепляющей конструкции для защиты берега можно использовать системы из габионов. Габионы – объёмные сетчатые конструкции, изготавливаемые из оцинкованной металлической сетки двойного кручения, заполняемые камнем. Имеют шестигранные ячейки с цинковым или гальфановым покрытием. Изготавливаются в форме параллелепипеда или цилиндра. Берега рек выстилаются габионными тюфяками (клетками в форме параллелепипеда с размерами 3-5х1-1,5х1 метр). Длина укрепляемого берега в поселении составляет 10 км.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству прибрежной территории:

- укрепление береговых участков;

- устройство набережной;

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка дна водохранилища от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,

- обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.6.2. Озеленение территории.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации территорий, природные компоненты обеспечивают художественную выразительность и неповторимость застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением населенных пунктов.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной структурой сельского поселения.  Расположение ст. Жуковской, хуторов Овчинников и Харсеев  позволяет сформировать прибрежную зеленую зону. Через систему бульваров, скверов и озелененных улиц эта зона связывается с основными функциональными зонами населенных пунктов.

Схема озеленения населенных пунктов решается в едином комплексе с архитектурно-планировочной и объемно-пространственной композицией застройки и представляет собой ряд озелененных пространств - общественных подцентров, скверов, бульваров, запроектированных по направлению основных пешеходных путей и парковой зоны у берега Цимлянского водохранилища.

Зеленые насаждения общего пользования связаны с зеленью дворовых пространств усадебной застройки, озелененными участками школ и детских садов. Система озеленения населенных пунктов дополняется территориями санитарно-защитных зон и полезащитными лесополосами.

Жуковское сельское поселение находится в степной зоне, и поэтому посадка зеленых насаждений (массивов) необходима для создания более комфортных условий проживания населения.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

-зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (парки, скверы, бульвары), используемые всем населением для отдыха и досуга.

Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующего сквера в центре ст. Жуковской, а также создание новых объектов озеленения общего пользования в хуторах Овчинников и Харсеев и ст. Подгоренской, где по главной оси на сегодняшний момент расположен ряд пустырей. Кроме того, непосредственная близость населенных пунктов к Цимлянскому водохранилищу, дает возможность организовывать вдоль берега парки с площадками для отдыха различного назначения.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя. На основе предварительно разработанной проектно-сметной документации проводятся санитарные и ландшафтные рубки, посадки деревьев и кустарников. Это необходимо для формирования более устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений паркового типа. Большое значение имеет правильное функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной сети, что позволяет более рационально распределять рекреационную нагрузку.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения сельского поселения этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых районов, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования жилых территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. На территории новой застройки обеспеченность зелеными насаждениями должна составлять не менее 6 м на человека (без учета площади озеленения школ и детских садов). Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий промышленных предприятий необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных магистралей, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества ландшафта населенного пункта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц - это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. В центральной части населенного пункта, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны - озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

# Ассортимент деревьев и кустарников для озеленения

# населенных пунктов

Природно-климатические условия степной зоны позволяют выращивать широкий ассортимент декоративных растений при условии своевременного полива и ухода.

| Хвойные породы |
| --- |
| Деревья: | Кустарники: |
| Ель восточная | Можжевельник горизонтальный |
| Ель колючая | Можжевельник казацкий |
| Ель сербская | Можжевельник китайский |
| Лжетсуга Мензиса | Можжевельник сибирский |
| Лиственница даурская | Сосна горная |
| Лиственница европейская | Сосна кедровая стланниковая |
| Лиственница сибирская |  |
| Лиственница японская |  |
| Можжевельник виргинский |  |
| Пихта белокорая |  |
| Пихта Вича |  |
| Пихта одноцветная |  |
| Сосна румелийская |  |
| Сосна веймутова |  |
| Сосна кедровая сибирская |  |
| Сосна крымская |  |
| Тис остроконечный |  |
| Тис ягодный |  |
| Тсуга канадская |  |
| Туя восточная |  |
| Туя западная |  |
| Лиственные породы |
| Деревья: | Кустарники: |
| Абрикос маньчжурский | Барбарис амурский |
| Абрикос обыкновенный | Барбарис Зибольда |
| Багряник японский | Барбарис обыкновенный |
| Бархат амурский | Барбарис отгавский |
| Береза повислая | Барбарис Тунберга |
| Береза пушистая | Бересклет бородавчатый |
| Бундук двудомный | Бересклет европейский |
| Вишня Максимовича | Бересклет крылатый |
| Вишня обыкновенная | Бересклет Маака |
| Вишня птичья | Бирючина обыкновенная |
| Вяз гладкий | Бобовник «Золотой дождь» |
| Вяз граболистый | Боярышник зеленомясый |
| Вяз перистоветвистый | Боярышник обыкновенный |
| Вяз приземистый | Боярышник сибирский |
| Вяз шершавый | Боярышник мягковатый |
| Гинкго двулопастный | Боярышник однопестичный |
| Гледичия обыкновенная | Бузина канадская |
| Граб обыкновенный | Бузина черная |
| Груша уссурийская | Вейгела гибридная |
| Груша лохолистная | Вишня войлочная |
| Груша обыкновенная | Вишня степная |
| Дуб иволистный | Гамамелис виргинский |
| Дуб красный | Гамамелис японский |
| Дуб крупноплодный | Гортензия древовидная |
| Дуб крупнопыльниковый | Гортензия метельчатая |
| Дуб скальный | Дейция амурская |
| Дуб черешчатый | Дейция Лемуана |
| Ива белая | Дейция пурпуровая |
| Ива козья | Дейция шершавая |
| Ива ломкая | Дерен белый |
| Ива пятитычинковая | Дерен красный |
| Ива росистая | Дерен мужской |
| Катальпа великолепная | Диервилла сидячелистная |
| Клен зеленокорый | Жимолость Альберта |
| Клен колосистый | Жимолость альпийская |
| Клен красный | Жимолость душистая |
| Клен ложнозибольдов | Жимолость золотистая |
| Клен мелколистный | Жимолость Мака |
| Клен остролистный | Жимолость обыкновенная |
| Клен пенсильванский | Жимолость покрывальная |
| Клен полевой | Жимолость татарская |
| Клен сахарный | Ива каспийская |
| Клен серебристый | Ива остролистная |
| Клен ясенелистный | Ива прутовидная |
| Конский каштан обыкновенный | Ива пурпурная |
| Липа американская | Ива цельнолистная |
| Липа амурская | Ирга канадская |
| Липа войлочная | Ирга колосистая |
| Липа крупнолистная | Ирга круглолистная |
| Липа мелколистная | Калина гордовина |
| Лириодендрон тюльпанный | Калина канадская |
| Маакия амурская | Калина обыкновенная |
| Магнолия заостренная | Калина Саржента |
| Магнолия Кобус | Карагана древовидная |
| Магнолия обратнояйцевидная | Карагана кустарниковая |
| Магнолия трехлепестная | Кизильник блестящий |
| Ольха черная | Кизильник горизонтальный |
| Орех Зибольда | Кизильник обыкновенный |
| Орех серый | Кизильник черноплодный |
| Орех черный | Клен Гиннала |
| Платан восточный | Клен желтый |
| Робиния лжеакация | Клен татарский |
| Рябина Кене | Крушина ломкая обыкновенная |
| Рябина обыкновенная | Лещина древовидная |
| Рябина ольхолистная | Лещина обыкновенная |
| Слива китайская | Лещина разнолистная |
| Слива Писсарда | Лох колючий |
| Сумах пушистый | Лох серебристый |
| Тополь бальзамический | Лох узколистный |
| Тополь белый | Магнолия звездчатая |
| Тополь берлинский | Магнолия Суланжа |
| Тополь Болле | Магония падуболистная |
| Тополь канадский | Миндаль низкий |
| Тополь пирамидальный | Облепиха крушиновая |
| Тополь черный | Пираканта ярко-красная |
| Черемуха виргинская | Пузыреплодник амурский |
| Черемуха Маака | Пузыреплодник калинолистныи |
| Черемуха магалепка | Пятилисточник даурский |
| Черемуха обыкновенная | Пятилисточник кустарниковый |
| Черемуха пенсильванская | Ракитник русский |
| Черемуха поздняя | Рододендрон даурский |
| Шелковица белая | Рододендрон желтый |
| Шелковица черная | Рододендрон кавкзский |
| Яблоня приречная | Рододендрон камчатский |
| Яблоня замечательная | Рододендрон карпатский |
| Яблоня лесная | Рододендрон кэтевбинский |
| Яблоня Недзвецкого | Рододендрон Ледебура |
| Ясень зеленый | Рододендрон Смирнова |
| Ясень обыкновенный | Рододендрон Шлиппенбаха |
| Ясень пенсильванский | Розы сортовые |
|  | Сирень венгерская |
|  | Сирень китайская |
|  | Сирень обыкновенная |
|  | Спирея Ван-Гутта |
|  | Спирея дубравколистная |
|  | Спирея острозазубренная |
|  | Спирея Билларда |
|  | Спирея Бумальда |
|  | Спирея японская |
|  | Тамарикс изящный |
|  | Тамарикс многоцветный |
|  | Форзиция европейская |
|  | Форзиция промежуточная |
|  | Форзиция яйцевидная |
|  | Чубушник венечный |
|  | Чубушник кавказский |
|  | Чубушник крупноцветковый |
|  | Чубушник Лемуана |
|  | Чубушник обыкновенный |
|  | Шефердия канадская |
|  | Шефердия серебристая |
|  | Экзохорда Альберта |
|  | Экзохорда крупноцветковая |

2.6.3. Санитарная очистка территории

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь  20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| Существующее положение 01.01.09г. | 1926 | 0,450 | 1,1 | 867/2119 |  |  |
| 1 очередь 2013г. | 1968 | 0,506 | 1,24 | 996/2440 | 797/1952 | 488 |
| Расчетный срок 2028г. | 2109 | 0,789 | 1,93 | 1664/4070 | 1082/2646 | 441 |

В настоящее время на территории сельского поселения существуют места временного хранения ТБО: в 1км юго-западнее ст. Жуковской, южнее ст. Подгоренская на 1км, в 1,1 км от х. Харсеев – справа от автомобильной дороги: «ст. Жуковская - х. Овчинников - х. Харсеев». Накопленные населением отходы самостоятельно вывозятся на свалку. Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов на территории поселения не организована.

Свалка ТБО эксплуатируется с нарушением санитарно-эпидемиологических требований: учёт поступающих на свалку отходов не ведётся, обваловка и ограждения свалки отсутствуют, перечень складируемых на свалке ТБО, согласованный органом Роспотребнадзора, отсутствует, специализированные организации, эксплуатирующие свалку, отсутствуют. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения свалки не осуществляется.

Проектом предлагается в границах отвода полигона разместить сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Уборка территории от мусора, смета, снега,

мытье усовершенствованных покрытий

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

В Жуковском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета по существующему положению –4.526 т, на  расчетный срок –133.302  т.

Мероприятия повышения уровня санитарного состояния

сельского поселения

- Организовать водоотведение с территории объектов размещения ТБО согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на сельских объектах размещения ТБО.

- Разработать генеральную схему очистки территории Жуковского сельского поселения.

- Осуществлять вывоз жидких отходов с территорий неканализованных домовладений.

2.7. Первая очередь строительства

Первый этап генерального плана ограничен сроком – 2013 год. Предполагается, что объем строительства жилья составит около 18 % расчетного объема нового жилого фонда – 17,75 тыс. м2.

За период до 2013 года ежегодный объем строительства предусмотрен на уровне 1,1-1,2 тыс. м2. Весь жилой фонд составляют  индивидуальные дома с приусадебными земельными участками. Территориально размещение индивидуальных домов предлагается в южной части ст. Жуковской на территории 8-10 га. Строительство малоэтажных жилых домов намечено также на свободных территориях в существующей застройке х.Овчинникова, х.Харсеева и ст. Подгоренской.

В ст. Жуковской из учреждений обслуживания основное внимание предлагается уделить реконструкции детского сада спортивного зала, расположенного в существующем общественном центре.

Примерные затраты из муниципального бюджета приводятся в таблице ниже.

| № | Вид строительства | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед. изм. | Общая стоимость строительства руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая жилая площадь | м2 | 3350 | 25000 | 83 750 000 |  |
| 2 | Инженерное оборудование | % к итогу | 15% | - | 12 562 500 |  |
| 3 | Прочие неучтенные затраты | % к итогу | 15% | - | 12 562 500 |  |
|  | Итого ориентировочные затраты | - | - | - | 108 875 000 |  |

3. Охрана окружающей среды

3.1. Оценка состояния компонентов окружающей среды

Для соблюдения основных экологических принципов, прописанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.11.02 г. №7-ФЗ (ред. От 05.05.2007 г.) в процессе разработки и дальнейшего использования документа территориального планирования Жуковского сельского поселения, в составе генплана проводится оценка существующего состояния компонентов окружающей среды, а именно обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

3.1.1. Атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Климат Дубовского района характеризуется недостаточным увлажнением и резкими колебаниями воздуха в течение года. В самые жаркие дни температура воздуха доходит от 38 до 40 градусов. В период активной вегетации преобладают восточные бури. С апреля месяца начинаются засушливые дни, число которых часто достигает 60-70 дней.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется величиной атмохимической нагрузки, ландшафтными особенностями территории и климатическими факторами. По данным ГУ «Ростовский ЦГМС-Р» концентрация загрязняющих веществ в Жуковском сельском поселении  находится в пределах нормы согласно предельно-допустимых концентраций (ПДК).

Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы от стационарных источников ЖКХ, КФХ, котельных и передвижных источников, которые вносят основной вклад в загрязнение воздушного бассейна.

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна района вносят передвижные источники (автотранспорт) - более 90%.

Так же на загрязнение атмосферного воздуха в поселение оказывают значительное влияние неудовлетворительное качество существующего покрытия дорожного полотна и недостаточный объем древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог.

Повторяемость направлений ветра (в процентах)

за год и в среднем за многолетие

| Месяц | Повторяемость направления ветра в % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| Январь | 6 | 11 | 25 | 16 | 5 | 13 | 17 | 5 | 2 |
| Февраль | 6 | 11 | 28 | 16 | 9 | 11 | 14 | 5 | 2 |
| Март | 8 | 11 | 29 | 11 | 4 | 11 | 15 | 11 | 2 |
| Апрель | 7 | 17 | 35 | 12 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 |
| Май | 6 | 14 | 28 | 11 | 4 | 15 | 14 | 8 | 3 |
| Июнь | 10 | 17 | 22 | 9 | 5 | 12 | 14 | 11 | 4 |
| Июль | 12 | 15 | 21 | 8 | 4 | 10 | 16 | 14 | 5 |
| Август | 12 | 15 | 23 | 11 | 4 | 10 | 15 | 10 | 4 |
| Сентябрь | 13 | 7 | 21 | 17 | 5 | 11 | 14 | 12 | 4 |
| Октябрь | 10 | 8 | 24 | 18 | 4 | 10 | 18 | 8 | 3 |
| Ноябрь | 6 | 8 | 39 | 17 | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 |
| Декабрь | 4 | 9 | 29 | 20 | 8 | 10 | 12 | 8 | 3 |
| Годовые | 8 | 22 | 27 | 14 | 5 | 11 | 14 | 9 | 3 |

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», по средним значениям метеопараметров Жуковское сельское поселение относится к зоне IIIб.

Средняя скорость ветра (по месяцам)

| Средняя скорость ветра по месяцам, м/сек | Год |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 5.3 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 6.2 | 5.2 | 4.8 |

# Стационарные источники загрязнения

Основными веществами, формирующими загрязнение атмосферного воздуха сельского поселения являются: взвешенные вещества (пыль), оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств и частично  от предприятий.

Загрязнение воздушного бассейна выбросами автотранспорта

Жуковское сельское поселение Дубовского района расположено в юго-западной части Ростовской области.

Приоритетным загрязняющим веществом от автотранспорта, является оксид углерода, его удельный вес в общем выбросе составляет 64%. Наряду с этим в атмосферный воздух выбрасывается так же оксиды азота и серы, токсичные соединения, бензопирен и др. Автомобиль является низким источником загрязнения. Как следствие выброс загрязняющих веществ производится на уровне дыхания человека, что способствует быстрому проникновению их в органы дыхания и усугубляет тем самым вредное воздействие на человека.

Снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду возможно за счет снижения уровня токсичности выхлопных газов автомобилей в соответствии с европейскими стандартами как за счет технологического совершенствования продукции автопрома, так и за счет улучшения качества бензинового и дизельного топлива. Согласно Специального технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской федерации, вредных (загрязняющих) веществ» введение в действие технических нормативов выбросов в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, осуществляется в следующие сроки:

- экологического класса 2 – с даты вступления в силу настоящего регламента;

- экологического класса 3 – с 1 января 2008 г.;

- экологического класса 4 – с 1 января 2010 г.;

- экологического класса 5 – с 1 января 2014 г.

В настоящее время 60% отечественного автопарка соответствует лишь требованиям Евро-1, еще примерно треть – экологического класса 2 и 3 (Евро -2 и Евро-3), на долю же экологического класса 4 (Евро-4) пока приходится лишь десятая часть всех российских автомобилей. На территории России планируется прекращение производства бензина и дизельного топлива стандарта ниже Евро-2.

Выводы

Основным источником загрязнения воздуха в Жуковском сельском поселении Дубовского района является автотранспорт. Основной вклад составляют оксид углерода, взвешенные вещества, оксид азота.

3.1.2. Качество поверхностных и подземных вод

Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с различной степенью интенсивности.

Основным водным ресурсом Жуковского сельского поселения является Цимлянское водохранилище, влияние на качество воды которого оказывают: интенсивное судоходство и маломерный флот, неорганизованные стоки с сельхозугодий и переработка берегов водохранилища.

Основными типами экзогенных геологических процессов (ЭГП), наблюдаемых в 2007 году в Жуковском сельском поселении были: переработка берегов водохранилища от х. Харсеева в сторону Малолученского сельского поселения и абразивно-оползневая активность в районе ст. Жуковской.

Максимальное значение переработки южного берега Цимлянского водохранилища (4,7) отмечалось в районе ст. Жуковская. С 2003 года на этом участке побережья активно ведутся берегоукрепительные работы. Скорость отступления берегового уступа, вследствие оползания, колеблется от 1,5 до 2,5м/год.

Анализ результатов лабораторного контроля над качеством воды водоемов 1 категории водопользования за 2006 г. свидетельствует об ухудшении качества воды в местах водозаборов по химическим и некотором улучшении по микробиологическим показателям. Так, показатель микробиологического загрязнения воды в местах водозаборов уменьшился и составляет 37,9% (2004 г.-19,7%, 2005г. – 40,3%) показатель химического загрязнения увеличился до 33,9% (2004г. – 32,7%, 2005г. – 23,8%) проб воды. Вирусное загрязнение поверхностных источников водоснабжения в 2006 году было обнаружено в 59,2% проб воды (2005 г. – 47,8%, 2004г. – 34,2%).

Основными загрязняющими показателями являются:

- сульфаты

- соединения железа

- органические соединения (БПК5, ХПК, нитритный азот)

- соединения магния

- нефтяные углеводороды

- соединение меди

Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в области является сброс неочищенных, недостаточно очищенных и не обеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых, шахтных дренажных вод с оросительных систем и т.д.

Одним из важнейших факторов охраны здоровья населения области является доброкачественная питьевая вода. В области по итогам  2006 года централизованным водоснабжением охвачено 90% населения, в городах области – 97,0%, в сельских населенных местах – 73,4%. Около 10,5% населения использует для питьевых целей воду общественных и индивидуальных колодцев, качество которой не отвечает гигиеническим требованиям по химическим показателям в 52,9% проб (2005 г. – 61,0%) случаев, микробиологическим - в 29,7% (2005 г. -30,0%) проб.

Состояние подземных вод

Практически на всей территории Ростовской области средние уровни подземных вод в 2007 г находились на более низких отметках в сравнении с предыдущими 2005 и 2006 годами. Причиной столь низкого уровня подземных вод в 2007 г. явилось почти полное отсутствие атмосферных осадков в течение года при весьма высоких температурах воздуха и почвы.

При анализе общего и удельного использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Жуковского сельского поселения в структуре Ростовской области можно отметить тенденцию снижения водопотребления. Всего по Ростовской области в 2007 году для хозяйственно-питьевого водоснабжения использовано 1128,38 тыс. м3/сут. подземных и поверхностных вод. При этом количество использованных подземных вод в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, уменьшилось на 5,2 млн.м3, а количество использованных поверхностных вод увеличилось на 174,6 млн.м3. Доля использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения снизилась с 22,6 до 12,1%. Удельное потребление воды на человека в области в 2007году составило 256,5 л/сутки, из которых на подземные воды приходится 30,9 л/сутки, а на поверхностные – 225,6 л/сутки. По сравнению с 2006 годом потребление воды на человека возросло за счет увеличения использования поверхностных вод, в то же время использование подземных вод снизилось на 3,3 л/сутки.

3.1.3. Использование водных ресурсов

Поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, рекреации, рыболовства, рыбоводства, судоходства, а также служат приемником сточных и ливневых вод.

Водоснабжение поселений Дубовского района осуществляется как из поверхностных, так и из подземных источников. Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 418,7 км, в том числе протяженность сетей ДЗВГ, находящихся в федеральной собственности – 225 км, разводящих сетей водопроводов, находящихся в муниципальной собственности – 193,7 км.

Температурный режим воды повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. Переход температуры через 4 градуса весной отмечается в конце марта и с апреля начинается интенсивное прогревание воды, максимальные значения температуры воды наблюдаются в июле – 22, доходя в отдельные дни до 27.

Существует ряд проблем в Дубовском районе, связанных с хозяйственно-питьевым водопользованием:

- на водозаборе при работе ирригационной насосной станции, наблюдается большое содержание твердых взвесей в «сырой» воде, создающее большие нагрузки взвесей на очистные сооружения;

- отдельные участки водовода подлежат замене в виду износа;

- пропускная способность отдельных участков разводящих сетей населенных пунктов недостаточна для удовлетворительного водопотребления, особенно в часы летних пиковых нагрузок.

Высокая степень изношенности водопроводных сетей (80%), отсутствие обеззараживания воды на сельских водоводах и др. приводят к вторичному загрязнению питьевой воды.

В Жуковском СП, как и во всём Дубовском районе, отсутствуют канализационные сети и очистные сооружения канализации. Водоотведение хозфекальных стоков осуществляется в локальные выгребы. Гидроизоляция выгребов не обеспечена.

На территории поселения существует ряд ГТС, перечисленных в таблице ниже.

3.1.4. Почвы

Территория рассматриваемого поселения характеризуется преобладанием темно-каштанового солонцеватого типа почв.

Основным источником загрязнения почв территории тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт и предприятия. Загрязняющие вещества – (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк, бензопирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредованно, через загрязнения воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям. Процессы самоочищения среды, от которых принципиально невозможны. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены вдоль автодорог.

Непосредственное загрязнение почв вследствие разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, а также на территории предприятий, автостоянках и других объектах автосервиса.

Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления. На имеющихся несанкционированных свалках высока вероятность заражения почвы высокотоксичными веществами.

Несанкционированные свалки

Источником образования ТБО является деятельность населения, а также предприятий и организаций.

По имеющимся данным, на территории области функционирует около 700 объектов размещения твердых бытовых отходов, из них 286 имеют документацию по отводу земли под свалки, остальные объекты – несанкционированные.

Администрацией Дубовского района не организована работа по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Так же не разработаны схемы маршрутов и графики вывоза ТБО. Накопленные отходы население самостоятельно вывозит на несанкционированные свалки, функционирующие с нарушением санитарных и экологических требований.

Захоронение отходов производства и потребления в районе производится на 16 объектах размещения ТБО (свалках), находящихся на землях сельских администраций и сельскохозяйственных кооперативов (СПК). Ввиду отсутствия правоустанавливающих документов данные свалки являются несанкционированными. Эксплуатация свалок Дубовского района осуществляется с нарушением санитарных и экологических требований.

Для размещения биологических отходов на территории Дубовского района используются 13 биотермических ям. Практически все скотомогильники не отвечают требованиям ветеринарно-санитарных правил, требуется их ограждение, озеленение СЗЗ.

# Выводы:

Основные загрязнения почв происходит вдоль автомобильных дорог и в районе свалок твердых бытовых отходов, а также на территории предприятий. Основными источником загрязнения почвы является деятельность человека. Для улучшения существующей ситуации необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение загрязнения почвы.

Рекомендации:

В генеральном плане предусматриваются мероприятия по ликвидации мусорных свалок.

3.1.5. Электромагнитная обстановка

Интенсивное влияние на население оказывают электромагнитные загрязнения антропогенной природы. Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующим санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот по согласованию с органами Роспотребнадзора.

3.1.6. Радиационная обстановка

В Ростовской области действует стратегия радиационной защиты населения, обеспеченность которой заключается в том, что требования обеспечения радиационной безопасности распространяются на все источники ионизирующего излучения – техногенные и природные.

По данным радиоционно-гигиенической паспортизации основными дозообразующими факторами являются природные источники ионизирующего излучения (85%) и медицинское облучение (16%). Вклад других видов облучения в частности профессиональное использование источников  ионизирующего облучения  и глобальные выпадения, обусловленные прошлыми радиационными авариями, составляет менее 1%.

Уровень гамма-фона на территории ростовской области определяется природными источниками ионизирующего излучения и составляет 0,10-014 мк3в/час и не превышает значений многолетних наблюдений.

Радиоактивное загрязнение почвы техногенными радионуклидами (137Cs, 90Sr) обусловлено глобальными выпадениями прошлых лет и составляет по 137Cs - 1,56 кБк/м2, 90Sr - 0,36 кБк/м2, что значительно ниже средних значений, характерных для территорий Российской Федерации.

Годовая эффективная доза облучения населения за счёт естественного и техногенно-изменённого радиационного фона на территории Жуковского сельского поселения составила 3,72 мЗ в/год.

3.1.7. Шумовая обстановка

Из физических факторов состояния окружающей среды наиболее значимым по степени воздействия является акустический шум за счет автомагистралей, улиц с интенсивным движением. Основным источником шума является автомобильный транспорт. Уровни шума на улицах и прилегающей территориях зависят от интенсивности и структуры транспортных потоков, а также состояния дорожного полотна.

Факторы акустического дискомфорта в поселении связаны с недостаточно рациональными приемами старой застройки, не соответствующей современным градостроительным требованиям.

Уровень шума в районе имеет локальный кратковременный характер и связан с наложением шумов от предприятий, автомобильных дорог, скоплений торговых точек и т.п. За пределами этих участков уровень шума существенно ниже допустимого уровня.

# Выводы:

Снижение сверхнормативного уровня шума достигается при использовании в строительстве шумозащитных искусственных сооружений – шумозащитных экранов и защитных лесополос, вдоль транспортных дорог со стороны жилой застройки.

3.2. Экологические мероприятия по охране окружающей среды

Основная экологическая стратегия градостроительного развития  Жуковского  сельского поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен с учетом требований основных руководящих документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. От 05.02. 2007 г.);

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52 –ФЗ» (ред. от  30.12.2006 г.);

- Водный кодекс РФ от 03.07.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Градостроительный кодекс  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2006)

- Земельный кодекс РФ от 25.10.01. г. №136-ФЗ (ред. от 10.05.2007);

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. №96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. №89-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. № 174-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г.).

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение приоритетных вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

К числу приоритетных задач, направленных на решение проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, относятся:

- обеспечение гармоничного развития физических и духовных сил, здоровья, высокого уровня трудоспособности и длительной активной жизни граждан;

- снижение заболеваемости и смертности населения, сокращение инвалидности;

- обеспечение высокого уровня комфортности проживания населения и др.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой  и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития района.

Предложения по градостроительному развитию базируется на анализе предыдущей проектной документации, комплексной оценки территории, учитывающей зонирование территории и регламенты  градостроительной деятельности.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Согласно действующему законодательству не допускается размещение жилой застройки и садоводств в санитарно-защитных зонах предприятий и иных объектов.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в таблице.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды

| № | Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Атмосферный воздух | - разработка комплексной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ; - создание зеленных защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц; - разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на предприятиях и СЗЗ. |
| 2 | Поверхностные и подземные воды | - организация отведения поверхностных стоков с территории жилых и производственных зон и устройство дождевой канализации с очисткой поверхностных стоков с территории баз по техобслуживанию, ремонту и хранению сельхозтехники; - предотвращение аварийных сбросов и переливов сточных вод путем разработки дополнительных инженерных мероприятий (аварийные насосы, напорные коллекторы и т.д.); - применение конструкций и материалов, исключающих утечку и фильтрацию сточных вод в грунт; - контроль над балансом водопотребления и водоотведения и сокращение безвозмездных потерь воды путем введения оборота и ее повторного использования (котельная, мойка с/х машин и автотранспорта); - организация зон санитарной охраны; - установка оборудования по очистке производственно-бытовых сточных вод; |
| 3 | Почвы | - укрепление склонов Цимлянского водохранилища, а также балок посредством озеленения и прокладки по дну открытых ливнестоков; -восстановление нарушенных земель (в местах карьерных развалов); - создание единой системы озеленений с организацией и благоустройством специализированных зон. - осуществлять комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя в особенно загрязненных участках. |
| 4 | Шумовая обстановка | - удаление источников шума от объектов, защищаемых от шума; - создание защитных лесополос вдоль дорог. |
| 5 | Отходы производства и потребления | - ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов; - внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов; -разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения от ТБО (1 очередь) |

В результате реализации запланированных  планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения  районной территории и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока Генерального плана, в том числе по следующим показателям:

- ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций на территориях жилой застройки (вывод вредных или перепрофилирование предприятий, снижение размеров СЗЗ). В случае не достижения нормативных требований по санитарно-защитным зонам – расселение жилищного фонда и вывода объектов социальной инфраструктуры из СЗЗ.

- усиление защитных зеленых зон между промышленными и жилыми территориями.

- экологическая реабилитация водных объектов сельского поселения путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства ливневых очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон и т.д.

-  снижение шумового загрязнения в жилой застройке.

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов.

- снижение техногенной нагрузки на район сельского поселения за счет создания системы управления движением отходов, расширение системы вторичного использования и переработки отходов, строительства сооружений размещения и переработки ТБО, ликвидации несанкционированных свалок.

- улучшение стояния атмосферного воздуха за счет проведения атмосферно-охранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры сельского поселения.

- создание системы природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе сохранение лесов.

4. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

На территории Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области расположены объекты археологического наследия:

Перечень объектов археологического наследия, расположенных

на территории Жуковского сельского поселения

| № п/п | №№ по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85 | Курган «Вербовый Лог I» | 8,0 км. к ЮЮВ от ст.Жуковская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 2 | 84 | Курган «Крутенький I» | 5,5 км. к ЮЮЗ от ст.Жуковская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 3 | 211 | Курган «Овчинников I» | 0,9 км. к З от х.Овчинников | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 4 | 212 | Курган «Овчинников II» | 0,8 км. к Ю от х.Овчинников | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 5 | 217 | Курганная группа «Подгоренский II» (2 кургана) | 0,5 км. от АЭС | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 6 | 218 | Курганная группа «Подгоренский IV» (2 кургана) | 4,2 км. к ЮЗ от х.Харсеева | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 7 | 219 | Курганная группа «Подгоренский VIII» (2 кургана) | 3,8 км. к ЗЮЗ от ст.Подгоренской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 8 | 220 | Курганная группа «Подгоренский IX» (4 кургана) | 3,5 км. к ВЮВ от ст.Подгоренской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 9 | 249 | Курганная группа «Харсеев II» (3 кургана) | 2,5 км. к ЮВ от х.Харсеев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 10 | 250 | Курганная группа «Харсеев III» (8 кургана) | 1,3 км. к Ю от х.Харсеев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 11 | 251 | Курганная группа «Харсеев IV» (5 кургана) | 1,4 км. к ЗЮЗ от х.Харсеев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |

Объекты археологического наследия нанесены на соответствующую схему (схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения  М 1: 25 000).

4.1. Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Жуковского сельского поселения Дубовского района объектами культурного наследия

В соответствии со ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22. 10. 2004 № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

4.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Жуковского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Жуковского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории данного поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Жуковского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Задание на проектирование

- Справки местной администрации и районных организаций. Заключения о памятниках истории, культуры и зонах археологических раскопок (Министерство культуры).

# Footnotes

Коэффициент роста принимается в соответствии с группой поселения. Жуковское относится к группе малых поселений, и данный коэффициент составляет 1,02.

# Text boxes

10

10